Инкотекс			_____

Чекопечатающая машина

«Меркурий-119»

Руководство

по программированию

АВЛГ 819.00.00-01 РП

Москва

# 1. Интерфейс между ККМ и компьютером.

Параметры интерфейса:

	1 бит - стартовый,

	8 бит - данные,

	1 бит - стоповый,

	без паритета,

	скорость передачи программируемая (см. команду «Программирование скорости обмена»),

	информация передается в кодах ASCII.

	Период между передаваемыми байтами не должен превышать 1c.

Инициатором обмена всегда выступает компьютер, посылая командное сообщение. Команды, посылаемые компьютером и ответы ККМ, ограничены ASCII управляющими символами стартовым 02H (STX) и стоповым 03H (ETX). Перед стоповым символом передается символ контроля блока (ВСС). BCC вычисляется сложением без переноса всех байтов посылки, без учета байта STX и представляет собой 1-байтовое число, передаваемое в формате битового поля. Команды, посылаемые ККМ, имеют пароль, предназначенный для ограничения несанкционированной работы.  Компьютер должен принять ответ на команду, прежде чем посылать следующую. При успешном выполнении команды ответ ККМ имеет определенное сочетание значений и количества полей данных. Если команда не может быть выполнена, по каким либо причинам ККМ передает ответ см. Таб. 3.1.2. в поле «Код сообщения» передается код запроса. Если ККМ принимает неверную контрольную сумму, неизвестный код  команды, неверный пароль на связь, произошло переполнение приемного буфера или ошибка данных NVRAM, в поле «Код сообщения» передается код 30H.

Для протокола BS - если во время печати происходит ошибка принтера, ККМ ожидает готовность принтера (см. команду «Программирование параметров ККМ»), по окончании времени ожидания готовности, посылается символ 05H и статус принтера в формате битового поля,  и  ККМ переходит в режим ожидания посылки от компьютера. В этом случае компьютер должен послать символ продолжения печати 04H или символ отмены печати 01H, для получения расширенного статуса принтера необходимо послать код 07H, формат ответа соответствует ответу на запрос “Считать параметры ККМ” с параметром “Расширенный статус принтера”. Если принят символ отмены печати, документ аннулируется, ККМ посылает ответ и переходит в режим ожидания команд. Отдельные команды могут иметь достаточно большое время выполнения. Во время выполнения команды ККМ посылает каждые 200ms код  06H подтверждающий выполнение операции. Если компьютер принимает этот код, это значит, что последняя команда продолжает выполняться и компьютер должен ждать стартового символа ответа. Отсутствие приёма в течение 1s должно рассматриваться как нарушение интерфейса.

Для протокола XON/XOFF - если во время печати происходит ошибка принтера, ККМ ожидает готовность принтера (см. команду «Программирование параметров ККМ»). Если прошло время ожидания готовности принтера, документ аннулируется и ККМ переходит в режим ожидания команд.

## 1.1.  Типы полей данных, передаваемых между компьютером и ККМ.

Все поля представляют собой строки, состоящие из ASCII символов в диапазоне от 20H до FFH завершающиеся символом разделения данных  00H (DIV). Если поле данных полностью не используется его необходимо дополнить символами разделения данных.

1.1.1.  Строковое  (S).

Строка, состоящая из ASCII символов в диапазоне от 20H до FFH.  Размер поля зависит от конкретного применения.

1.1.2. 	Числовое  (N).

Числовое поле используется для  передачи количества.

Практически это строка, представляющая собой число с возможной десятичной точкой.  Размер поля зависит от конкретного применения

Пример:  123456  -  «123456»

1.1.3.  Денежное (M).

Денежное поле используется для представления цен, итоговых сумм и т.п. Практически это строка, представляющая собой положительное число с возможной десятичной точкой. Максимальное количество разрядов после десятичной точки равно двум. Максимальный размер поля 14 десятичных разрядов.

Пример: 123456  - «123456»

12345.6 - «12345.6»

1234.56 - «1234.56»

1.1.4.  Битовое (шестнадцатеричное)  (B).

Битовое (шестнадцатеричное) поле представляет собой набор пар символов, которые передают один байт в ASCII представлении. Допустимыми символами для этого поля являются  «0» ... «9» (ASCII 30H ... 39H),  «A» ... «F»  (ASCII 41H ... 46H),  «a» ... «f»  (ASCII 61H ... 66H). Длина поля различается в зависимости от конкретного применения.

Пример:  27  -  «1B»

1.1.5.  Дата (D).

Это поле применяется для передачи календарных дат и представляется строкой по формату ДДММГГГГ.

Пример:  21.09.1997  -  «21091997»

1.1.6.  Время  (T).

Это поле применяется для передачи времени. Время  может быть в диапазоне от 00:00 до 23:59 и представляется строкой по формату «ЧЧММ».

Пример:  01:23  -  «0123»

# 2. Стандартные поля.

## 2.1.  Текущий статус ККМ.

Таб. 2.1.1.

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Смена | Закрыта | Открыта |
| 1 | Ширина ленты | 80 мм | 57 мм |
| 2 | Буфер копии документа близок к концу (осталось менее 5%) | Нет | Да |
| 3 | Графическое клише | Выклю-чено | Включено |
| 4 | Аппарат фискализирован | Нет | Да |
| 5 | Фискальная память близка к концу (осталось менее 30 записей) | Нет | Да |
| 6 | Фискальная память исчерпана | Нет | Да |
| 7 | Протокол | BS | XON/XOFF |
| 8...9 | Состояние документа: 00B - Документ закрыт 01B - Документ открыт (возможно проведение финансовых операций) 10B - Итог (проведение финансовых операций запрещено, документ не может быть закрыт т.к. напечатаны не все обязательные реквизиты) 11B - Завершение документа (проведение финансовых операций запрещено, документ может быть закрыт) |  |  |
| 10...14 | Проводимая операция 00000 - Продажа 00001 - Возврат продажи за наличные 00010 - Внесение суммы (подкрепление) 00011 - Выплата суммы (инкассация) 10010 - Возврат продажи за безналичные 10011 – Комбинированный возврат продажи 11111 - Завершена |  |  |
| 15 | Наличие копии последнего документа | Нет | Да |

## 2.2.	Текущий статус принтера, дисплея.

2.2.1. Краткий.

Таб. 2.2.1.

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Готовность дисплея | Нет | Да |
| 1 | Состояние датчика денежного ящика | Замкнут | Разомкнут |
| 2 | Технологический режим | Да | Нет |
| 3 | Ошибка принтера | Ошибка | Нет |
| 4 | Отрезной нож | Включен | Выключен |
| 5 | Конец бумаги | Нет | Да |
| 6 | Готовность принтера | Нет | Да |
| 7 | Принтер занят, находится в состоянии offline или произошла ошибка | Нет | Да |

2.2.2. Расширенный.

Таб. 2.2.2.1.

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Готовность дисплея | Нет | Да |
| 1 | Не используется |  |  |
| 2 | Уровень сигнала датчика денежного ящика | Замкнут | Разомкнут |
| 3 | Принтер занят, находится в состоянии offline или произошла ошибка | Нет | Да |
| 4 | Готовность принтера | Нет | Да |
| 5 | Технологический прогон | Нет | Да |
| 6..7 | Режим работы ККМ | 00 - Рабочий режим ККМ 01 - Установка заводских настроек ККМ 10 - Технологический сброс ККМ |

Таб. 2.2.2.2.

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0..1 | Не используется |  |  |
| 2 | Положение крышки принтера | Закрыта | Открыта |
| 3..5 | Не используется |  |  |
| 6 | Ошибка принтера | Ошибка | Нет |
| 7 | Не используется |  |  |

Таб. 2.2.2.3.

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Отрезной нож | Включен | Выключен |
| 1..7 | Не используется |  |  |

Таб. 2.2.2.4.

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0..4 | Не используется |  |  |
| 5 |  | Нет | Да |
| 6 | Конец бумаги чековой станции | Нет | Да |
| 7 | Не используется |  |  |

Таб. 2.2.2.5.

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0..7 | Не используется |  |  |

## 2.3.  Результат выполнения команды.

Битовое поле длиной два байта. Если ошибок нет - значение битового поля  «0000»  (0000H).

Таб. 2.3.1.

| Код Ошибки | Описание |
| --- | --- |
| 0001 | Ошибка в фискальных данных, аппарат блокирован. |
| 0002 | Не закрыта смена. |
| 0003 | Исчерпан ресурс сменных записей в фискальную память. |
| 0004 | Превышена длина поля команды. |
| 0005 | Неверный формат поля команды. |
| 0007 | Неверная дата. |
| 0008 | Неверное время. |
| 0009 | Дата меньше последней даты, зарегистрированной в фискальной памяти. |
| 000A | Операция прервана пользователем. |
| 000B | Запрещенная команда ПУ (см п. 3.3). |
| 000C | Не открыта смена. |
| 000D | Кассир не зарегистрирован. |
| 000E | Переполнение приёмного буфера. |
| 000F | Ошибка записи в фискальную память. |
| 0011 | Неверный пароль налогового инспектора. |
| 0012 | Неверный пароль на связь. |
| 0013 | Исчерпан ресурс перерегистраций. |
| 0014 | Аппарат не фискализирован. |
| 0015 | Значение поля команды вне диапазона. |
| 0016 | Ошибка чтения фискальной памяти. |
| 0017 | Переполнение или отрицательный результат счётчика. |
| 0018 | Обязательное поле команды имеет нулевую длину. |
| 0019 | Неверный формат команды. |
| 001A | Дата или время последнего документа в смене меньше предыдущего. |
| 001C | Ошибка в расположении реквизитов (пересечение или выход за область печати). |
| 001D | Нет такой команды. |
| 001E | Неверная контрольная сумма (BCC). |
| 001F | Нет фискальных записей. |
| 0021 | Оформление документа прервано по окончанию времени ожидания готовности принтера. |
| 0024 | Буфер ответа пуст. |
| 0025 | Услуга не введена. |
| 0029 | Дублирование обязательных реквизитов документа. |
| 002A | Текущее состояние ККМ не позволяет выполнить операцию. |
| 002B | Ошибка в данных энергонезависимой памяти. Аппарат блокирован. |
| 002C | Невозможно выполнить инициализацию ФП. ФП уже инициализирована. |
| 002D | Вывод прерван по окончанию времени ожидания готовности дисплея. |
| 002E | Ошибка записи FLASH памяти. |
| 002F | Ошибка. Нет записей. |
| 0072 | Переполнение счётчика суммы аннулирований в чеке. |
| 0073 | Переполнение сменного счётчика суммы аннулирований. |
| 0074 | Переполнение сменного счётчика суммы продаж. |
| 0075 | Переполнение сменного счётчика суммы наличных. |
| 0076 | Переполнение сменного счётчика суммы оплаты в кредит. |
| 0077 | Переполнение сменного счётчика суммы оплаты картой. |
| 0078 | Переполнение сменного счётчика суммы наличных при вычитании. |
| 0079 | Переполнение сменного счётчика суммы возвратов при безналичной оплате. |
| 007a | Переполнение счётчика итоговой суммы в чеке при добавлении. |
| 007b | Переполнение счётчика итоговой суммы в чеке при вычитании. |
| 007c | Переполнение счётчика стоимости в чеке, при умножении количества на стоимость. |
| 007d | Переполнение счётчика итоговой суммы в чеке при вычислении скидки. |
| 007e | Переполнение счётчика итоговой суммы по секции в чеке при вычислении скидки. |
| 007f | Переполнение счётчика итоговой суммы учёта тары в чеке при вычислении скидки. |
| 0080 | Переполнение счётчика скидок в чеке. |
| 0081 | Переполнение счётчика итоговой суммы налоговой группы в чеке при вычислении скидки. |
| 0082 | Переполнение счётчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке при вычислении скидки. |
| 0083 | Переполнение счётчика итоговой суммы в чеке при вычислении надбавки. |
| 0084 | Переполнение счётчика итоговой суммы по секции в чеке при вычислении надбавки. |
| 0085 | Переполнение счётчика итоговой суммы учёта тары в чеке при вычислении надбавки. |
| 0086 | Переполнение счётчика надбавок в чеке. |
| 0087 | Переполнение счётчика итоговой суммы налоговой группы в чеке при вычислении надбавки. |
| 0088 | Переполнение счётчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке при вычислении надбавки. |
| 0089 | Переполнение счётчика итоговой суммы по секции в чеке. |
| 008a | Переполнение счётчика итоговой суммы учёта тары в чеке. |
| 008b | Переполнение счётчика итоговой суммы налоговой группы в чеке. |
| 008c | Переполнение счётчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке. |
| 008d | Переполнение счётчика итоговой суммы в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 008e | Переполнение счётчика итоговой суммы по секции в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 008f | Переполнение счётчика итоговой суммы учёта тары в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 0090 | Переполнение счётчика скидок в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 0091 | Переполнение счётчика итоговой суммы налоговой группы в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 0092 | Переполнение счётчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке при вычислении аннулирования скидки. |
| 0093 | Переполнение счётчика итоговой суммы в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0094 | Переполнение счётчика итоговой суммы по секции в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0095 | Переполнение счётчика итоговой суммы учёта тары в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0096 | Переполнение счётчика надбавок в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0097 | Переполнение счётчика итоговой суммы налоговой группы в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0098 | Переполнение счётчика итоговой суммы безналоговой группы в чеке при вычислении аннулирования надбавки. |
| 0099 | Сумма оплаты меньше суммы чека. |
| 009a | Переполнение счётчика итоговой суммы оплаты при комбинированной оплате. |
| 009b | Сумма безналичной оплаты больше суммы чека. |
| 009c | Блокировка выполнения команды. Расхождение текущей даты и даты последней записи в ФП больше запрограммированного значения. Для снятия блокировки необходимо выполнить команду программирования даты. |
| 009d | Блокировка выполнения команды. Последний документ не напечатан. После восстановления работоспособности принтера (зарядить бумагу, опустить печатающую головку, закрыть крышку) принтер автоматически распечатывает документ и снимает блокировку. |
| 009e | Блокировка выполнения команды. Выполняется тестирование оборудования ККМ. |
| 009f | Блокировка ККМ. Необходимо выполнить гашение. |
| 00a1 | Итоговая сумма чека возврата не равна итоговой возвращаемой сумме при комбинированном возврате. |
| 00a2 | Заводской номер ККМ не запрограммирован. |

## 2.4.	Режимы работы ККМ.

Определяются положением DSW S1, расположенным на системной плате ККМ.

Таб. 2.4.1.

| S1.1 | S1.2 | Режим |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | Рабочий режим ККМ. |
| ON | OFF | Технологический сброс ККМ |
| OFF | ON | Установка заводских настроек ККМ |
| ON | ON | Рабочий режим ККМ. |

# 3. Команды ККМ.

## 3.1. Регистрация кассира.

Вызов команды приводит к регистрации нового кассира. После проведения закрытия  смены регистрация кассиров отменяется.

Таб. 3.1.1.  Запрос «Регистрация кассира»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 31H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Номер кассира | N | 2 | 30H31H...39H39H» |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Фамилия кассира | S | 40 | 20H...FFH |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | BCC | B | 2 |  |
| 10 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.1.2.  Ответ на  команду «Регистрация кассира»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 31H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.2. Фискальный документ.

Команда осуществляет печать фискальных документов на чековую ленту.

Проводит операции: продажа, возврат продажи, внесение денежной суммы в кассу, выплата денежной суммы из кассы.

Поля команды с 11 по 20 представляют собой блок данных (реквизит) описывающий содержательную часть оформляемого документа. Эти поля являются повторяемой частью команды. Различаются обязательные и дополнительные реквизиты. Обязательные реквизиты - их число определено и постоянно, они должны быть переданы для каждого документа. Горизонтальное позиционирование производится в знакоместах, начальная позиция 0.

Шрифт по умолчанию:

  14x30 - для ленты шириной 80мм;

  10x30 - для ленты шириной 57мм.

Выбранный шрифт, отличный от шрифта по умолчанию, выставляется до и сбрасывается после распечатки реквизита. Максимальное количество передаваемых в одной команде реквизитов равно 300. Исполнение команды завершается печатью реквизитов.

Таб. 3.2.1.  Запрос «Фискальный документ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 53H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H..FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Проводимая операция | B | 1 | 30H - Продажа 31H - Возврат продажи (наличные) 32H -Внесение наличной суммы в кассу 33H - Выплата наличной суммы из кассы. 43H - Возврат продажи (безналичные) 44H - Возврат продажи (наличные / безналичные) |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Флаги документа | B | 2 |  |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | Количество передаваемых реквизитов | N | 3 |  |
| 10 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 11 | Тип реквизита | N | 2 | См. таб. 3.2.4. |
| 12 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 13 | Флаги реквизита | B | 4 | См. таб. 3.2.3. |
| 14 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 15 | Смещение реквизита по горизонтали в символах от начала печати | N | 2 |  |
| 16 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 17 | Смещение реквизита по вертикали в строках от начала печати | N | 3 |  |
| 18 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 19 | Не используется |  | 5 | =00H |
| 20 | Собственно реквизит - строка | S | 40 | 20H..FFH |
| 21 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 22 | BCC | B | 2 |  |
| 23 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.2.2  Реквизит «Цена услуги»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип реквизита | N | 2 | См. таб. 3.2.4. |
| 2 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 3 | Флаги реквизита | B | 4 | См. таб. 3.2.3. |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Смещение реквизита по горизонтали в символах от начала печати | N | 2 |  |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Смещение реквизита по вертикали в строках от начала печати | N | 3 |  |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | Номер отдела (секции) | N | 2 | “30H31H-39H39H“ Заполняется только при операциях "продажа", "возврат продажи" |
| 10 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 11 | Код товара | N | 6 | Заполняется только при операциях "продажа", "возврат продажи" |
| 12 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 13 | Процентная скидка/надбавка | N | 5 | Заполняется только при операции "продажа", "возврат продажи". Допустимые значения "00.01-100". Если процентной скидки / надбавки нет, заполнить символом "разделитель между полями" |
| 14 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 15 | Количество (вес, литры) | N | 11 | Результат умножения количества на сумму не должен быть более чем "99999999.99" Если умножения количества на сумму нет, заполнить символом "разделитель между полями" |
| 16 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 17 | Цена услуги, денежная скидка, надбавка | M | 11 | Допустимые значения "0.00-99999999.99" |
| 18 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 19 | Единица измерения количества | S | 5 |  |
| 20 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |

Таб. 3.2.3.  Флаги реквизита

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0...3 | Для реквизита "Уплаченная сумма": Вид оплаты 0000B - Наличные 0001B - В кредит 0010B - Платёжная карта 0011B - Комбинированная оплата (наличные и в кредит) 0100B - Комбинированная оплата (наличные и платёжной картой) Примечание при комбинированном возврате: 1. при значении “наличные”, сумма возврата не передаётся 1. значения “в кредит”, “платёжная карта” - учитываются как безналичный возврат. Сумма возврата не передаётся. 2. значения “наличные и в кредит” и “наличные и платёжной картой” учитываются как наличный/ безналичный возврат. Сумма возврата передаётся в формате - наличная сумма, разделитель между полями, безналичная сумма. |  |  |
|  | Для реквизита "Цена услуги": 0000В - Процентная скидка/надбавка на товар (услугу). 0001В - Денежная скидка/надбавка на товар (услугу). 0010B - Товар (услуга), денежная сумма. 1000B - Аннулирование процентной скидки/надбавки на товар (услугу). 1001В - Аннулирование денежной скидки/надбавки на товар (услугу). 1010B - Аннулирование товара (услуги), денежной суммы. |  |  |
|  | Для реквизита "Общая скидка/ надбавка на чек" 0000В - Процентная скидка/надбавка на чек 0001В - Денежная скидка/надбавка на чек 1000B - Аннулирование процентной скидки/надбавки на чек. 1001В - Аннулирование денежной скидки/надбавки на чек. |  |  |
|  | Для реквизита "Номер кассира" 00 - Номер кассира 01 - Фамилия кассира 10 - Номер кассира, фамилия кассира |  |  |
| 4 | Не используется |  |  |
| 5 | Использовать шрифты по умолчанию. При установке этого бита отключается управление шрифтами при помощи бита 12 и для реквизита устанавливается шрифт 14x30 - для ленты шириной 80мм; 10x30 - для ленты шириной 57мм. | Нет | Да |
| 6 | Для реквизита "Цена услуги": | Услуга (товар) | Тара (упаковка) |
| 7 | Для реквизитов "Цена услуги", "Общая скидка/надбавка на чек" | Надбавка | Скидка |
| 8…11 | Для реквизита "Цена услуги", "Общая скидка/надбавка на чек" 0000-0100 - Налоговая группа 0-4 |  |  |
| 12 | Шрифт | 14x30 | 10x30 |
| 13 | двойная ширина шрифта | Выключено | Включено |
| 14 | двойная высота шрифта | Выключено | Включено |
| 15 | Признак печати реквизита в журнале документов. Всегда печатаются в журнале документов, независимо от установки признака, реквизиты: 05 - Дата совершения операции и время совершения операции; 06 - Номер кассира; 07 - Номер документа; 08 - Номер чека; 11 - Цена услуги; 12 - Итоговая сумма; 13 - Уплаченная сумма; | Печатать | Не печатать |

При оформлении документа достаточно передать один из реквизитов

Наименование учреждения (01,02,03,04).

Таб. 3.2.4.  Тип реквизита

| Значение | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- |
| «00» | Номер ККМ | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. |
| «01» | Наименование учреждения, строка 1 | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. |
| «02» | Наименование учреждения, строка 2 | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. |
| «03» | Наименование учреждения, строка 3 | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. |
| «04» | Наименование учреждения, строка 4 | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. |
| «05» | Дата совершения операции и Время совершения операции | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. (строка в формате дд/мм/гггг чч:мм) |
| «06» | Номер кассира | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. |
| «07» | Номер документа | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. |
| «08» | Номер чека | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. |
| «09» | Номер счёта | Необязательный реквизит. |
| «10» | ИНН | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. |
| «11» | Цена услуги | Обязательный реквизит. |
| «12» | Итоговая сумма | Обязательный реквизит. Из памяти ККМ. Переводит документ в режим "Итог" |
| «13» | Уплаченная сумма | Обязательный реквизит. Передаётся если операция "продажа", при оплате в кредит или картой заполнить реквизитами платёжного документа (не более 20 символов). При комбинированной оплате, комбинированном возврате - передаётся в формате "Наличная сумма"Разделитель между полями"Безналичная сумма". |
| «14» | Сумма сдачи | Обязательный реквизит, если сумма сдачи не равна 0. Из памяти ККМ. (Передаётся если операция "продажа") |
| «15» | Сумма налогов по налоговой ставке 0 | Необязательный реквизит. Из памяти ККМ. (Передаётся если операция "продажа") Переводит документ в режим "Итог" |
| «16» | Сумма налогов по налоговой ставке 1 | Необязательный реквизит. Из памяти ККМ. (Передаётся если операция "продажа") Переводит документ в режим "Итог" |
| «17» | Сумма налогов по налоговой ставке 2 | Необязательный реквизит. Из памяти ККМ. (Передаётся если операция "продажа") Переводит документ в режим "Итог" |
| «18» | Сумма налогов по налоговой ставке 3 | Необязательный реквизит. Из памяти ККМ. (Передаётся если операция "продажа") Переводит документ в режим "Итог" |
| «19» | Сумма налогов по налоговой ставке 4 | Необязательный реквизит. Из памяти ККМ. (Передаётся если операция "продажа") Переводит документ в режим "Итог" |
| «21» | Общая скидка/надбавка на чек | Необязательный реквизит. Передаётся, если в чеке есть операция вычисления общей скидки или надбавки. Возможна в процентном или денежном выражении. Переводит документ в режим "Итог" |
| «23» | Графическое клише | Из памяти ККМ. Особенности использования реквизита: смещение реквизита по горизонтали должно быть равно нулю; смещение реквизита по вертикали не должно совпадать с координатами по вертикали других реквизитов; |
| «24» | Наименование секции | Необязательный реквизит. В поле “реквизит – строка” указать номер секции, имя которой необходимо напечатать. Тип поля - Числовое (N). Допустимые значения “01” – “99” |
| «99» | Дополнительный реквизит | Необязательный реквизит. |

Таб. 3.2.5.  Флаги документа

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0...1 | Не используются |  |  |
| 2...3 | Флаги документа: 00B - Оформление документа 01B - Закрыть документ 10B - Аннулировать документ |  |  |
| 4 | Расширенный формат ответа Формат ответа см. таб. 3.17.2. Выполняется только при успешном завершении команды. | выключить | включить |
| 5...7 | Не используются |  |  |

Таб. 3.2.6.  Ответ на  команду  «Фискальный документ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 53H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.3.	Нефискальный документ.

Команда переводит ККМ в режим трансляции нефискальных данных. ККМ посылает  ответ и переходит в режим ожидания нефискальных данных.

Для протокола BS - компьютер посылает байт данных и ожидает код 06H, подтверждающий выполнение операции, после получения подтверждения передаётся следующий байт и т.д. Если во время печати происходит ошибка принтера, ККМ ожидает готовность принтера (см. команду «Программирование параметров ККМ»), по окончании времени ожидания готовности принтера, ККМ посылает символ 05H и статус принтера в формате битового поля, и переходит в режим ожидания посылки от компьютера. В этом случае компьютер должен послать символ продолжения печати 04H или символ отмены печати 01H, для получения расширенного статуса принтера необходимо послать код 07H, формат ответа соответствует ответу на запрос “Считать параметры ККМ” с параметром “Расширенный статус принтера”. Если принят символ отмены печати, ККМ прекращает оформление документа, посылает ответ и переходит в режим ожидания команд.

Для протокола XON/XOFF. Если во время печати происходит ошибка принтера, ККМ ожидает готовность принтера (см. команду «Программирование параметров ККМ»), по окончании времени ожидания готовности принтера, ККМ прекращает оформление документа, посылает ответ и переходит в режим ожидания команд.

Признаком окончания нефискальных данных прием последовательности  1BH 1BH (ESC ESC). В этом случае ККМ посылает  ответ и переходит в режим ожидания команд.

Если в режиме «нефискальный документ» ККМ принимает запрещенные команды ПУ, ККМ посылает  ответ и переходит в режим ожидания команд. В качестве нефискальных данных выступает любой буфер (включая управляющие последовательности ПУ), кроме команд:

	Enable download characters

Hex: 1B  25

Таб. 3.3.1.  Запрос «Нефискальный документ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 36H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | BCC | B | 2 |  |
| 6 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.3.2.  Ответ на  команду  «Нефискальный документ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 36H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.3.3.  Команды принтера

| Обозначение | Код команды | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ASCII | HEX |  |  |
| LF | LF | 0A | Перевод строки |  |
| FF | FF | 0C | Распечатать данные, находящиеся в буфере принтера. |  |
| CR | CR | 0D | Возврат каретки | Игнорируется |
| ESC d | ESC d 0 | 1B 64 30 | Отрез чека | Команда должна быть в начале строки. |
| ESC ! | ESC ! n | 1b 21 n | Установка режима печати | 0 ≤n≤255 |
|  |  |  |  | Бит | Функция |
|  |  |  |  | 0 | шрифт 0-14х30 1-10х30 |
|  |  |  |  | 1-3 | Не исп. |
|  |  |  |  | 4 | Двойная высота 0-выкл. 1-вкл. |
|  |  |  |  | 5 | Двойная ширина 0-выкл. 1-вкл. |
|  |  |  |  | 6,7 | Не исп. |

Таб.  3.3.4.  Параметры принтера

| Ширина ленты | 80мм | 57мм |
| --- | --- | --- |
| Ширина шрифта | Одиночная | двойная | одиночная | двойная |
| Кол-во символов в строке шрифт 14х30 | 40 | 20 | 25 | 12 |
| Кол-во символов в строке шрифт 10х30 | 56 | 28 | 40 | 20 |

## 3.4.  Повторить ответ.

Команда позволяет получить ответ на последний запрос. В случае если буфер ответа пуст, возвращается ответ см. Таб. 3.4.2. и в поле «Результат выполнения команды» возвращается код ошибки «Буфер ответа пуст». Ответ на эту команду не заносится в буфер ответа. При выключении питания ККМ буфер ответа сбрасывается.

Таб. 3.4.1.  Запрос «Повторить ответ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 49H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | BCC | B | 2 |  |
| 6 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.4.2.  Ответ на  команду  «Повторить ответ», если буфер ответа пуст.

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 49H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.5.  Отчет.

Команда позволяет снимать финансовые отчеты .

X - отчет - финансовый отчет (сводный, по кассирам, по секциям).

Z - отчет - отчет закрытия смены.

Таб.  3.5.1.  Запрос «Отчет»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 5FH |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Тип отчёта | В | 1 | 30H - Z-Отчёт 31H - X-Отчёт сводный 32H - X-Отчёт по кассирам 33H - X-Отчёт по секциям |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Флаги | B | 2 | см. Таб. 3.5.2. |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | Номер кассира, секции, смены | N | 2 | 30H31H…39H39H |
| 10 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 11 | BCC | B | 2 |  |
| 12 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.5.2.  Флаги

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Включить в сводный X,Z отчёт накопления по кассирам | Нет | Да |
| 1 | Включить в сводный X,Z отчёт накопления по секциям | Нет | Да |
| 2 | Признак | Полный | Краткий (без печати нулевых счётчиков) |
| 3 | Для X-Отчёта по кассирам, по секциям | По всем кассирам, секциям. | По номеру кассира, секции |
| 4 | Расширенный формат ответа. Формат ответа см. таб. 3.17.2. Выполняется только при успешном завершении команды. | выключить | включить |
| 5…7 | Не используются |  |  |

Таб.  3.5.3.  Ответ на  команду  «Отчет»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 5FH |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Серийный номер ККМ | S | 7 | 20H...FFH |
| 11 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 12 | Номер отчета | N | 5 |  |
| 13 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 14 | Фискальная сумма | M | 15 |  |
| 15 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 16 | BCC | B | 2 |  |
| 17 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.6.  Программирование пароля на связь.

Начальная установка пароля на связь «0000».

Команда «Программирование пароля на связь» может выдаваться только при закрытой смене.

Таб.  3.6.1.  Запрос «Программирование пароля на связь»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 37H |
| 3 | Старый пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Новый пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | BCC | B | 2 |  |
| 8 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.6.2.  Ответ на  команду  «Программирование пароля на связь»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 37H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.7.  Программирование клише (наименование учреждения).

Команда может выдаваться только при закрытой смене.

Таб.  3.7.1.  Запрос «Программирование клише»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 39H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Строка 1 клише | S | 40 | 20H...FFH |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Строка 2 клише | S | 40 | 20H...FFH |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | Строка 3 клише | S | 40 | 20H...FFH |
| 10 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 11 | Строка 4 клише | S | 40 | 20H...FFH |
| 12 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 13 | BCC | B | 2 |  |
| 14 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.7.2.  Ответ на  команду  «Программирование клише»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 39H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.8  Программирование времени и даты.

Команда может выдаваться только при закрытой смене. Для исключения ошибочного ввода даты, установка даты будет выполнена только после передачи второго запроса и если переданные значения дат совпали. Установка времени осуществляется после первого запроса.

Таб.  3.8.1.  Запрос «Программирование времени и даты»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 47H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Новая дата | D | 8 |  |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Новое время | T | 4 |  |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | BCC | B | 2 |  |
| 10 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.8.2.  Ответ на  команду  «Программирование времени и даты»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 47H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.9.  Считать текущее время и дату ККМ.

Таб.  3.9.1.  Запрос «Считать текущее время и дату ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 48H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | BCC | B | 2 |  |
| 6 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.9.2. Ответ на  команду «Считать текущее время и дату ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 48H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Текущая дата | D | 8 |  |
| 11 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 12 | Текущее время | T | 4 |  |
| 13 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 14 | BCC | B | 2 |  |
| 10 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.10.  Информация о свободных ресурсах и статусе.

Таб.  3.10.1.  Запрос «Информация о свободных ресурсах и статусе»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 44H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Не используется | B | 1 | = 00Н |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | BCC | B | 2 |  |
| 8 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.10.2.  Ответ на  команду  «Информация о свободных ресурсах и статусе»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 44H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Осталось перерегистраций | N | 4 |  |
| 11 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 12 | Осталось закрытий смен | N | 4 |  |
| 13 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 14 | Номер последнего фискального отчета (отчета налогового инспектора) | N | 5 |  |
| 15 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 16 | Номер последнего закрытия смены (Z отчета) | N | 5 |  |
| 17 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 18 | Дата открытия смены | D | 8 |  |
| 19 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 20 | Время открытия смены | T | 4 |  |
| 21 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 22 | Осталось активизаций ЭКЛЗ | N | 4 |  |
| 23 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 24 | BCC | B | 2 |  |
| 25 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.11.  Фискализация, перерегистрация.

Начальная установка пароля  налогового инспектора  «0000».

Команда «Фискализация, перерегистрация» может выдаваться только при закрытой смене. В случае если смена не закрыта, или пароль налогового инспектора неверен, команда не выполняется.

Таб.  3.11.1.  Запрос «Фискализация, перерегистрация»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 41H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Старый пароль налогового инспектора | S | 5 | 20H...FFH |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Регистрационный номер ККМ | S | 8 | 20H...FFH |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | Идентификационный код владельца | S | 12 | 20H...FFH |
| 10 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 11 | Дата фискализации, перерегистрации | S | 8 | dd/mm/yyyy |
| 12 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 13 | Новый пароль налогового инспектора | S | 5 | 20H...FFH |
| 14 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 15 | BCC | B | 2 |  |
| 16 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.11.2.  Ответ на  команду  «Фискализация, перерегистрация»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 41H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Номер перерегистрации | N | 1 | «0» - если фискализация |
| 11 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 12 | BCC | B | 2 |  |
| 13 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.12. Фискальный отчет.

При выдаче этой команды происходит печать фискального отчета. Если выбран фискальный отчет по дате, начальная дата может быть меньше самой ранней даты, реально зарегистрированной в фискальной памяти, а конечная - больше самой поздней. Если выбран фискальный отчет по номеру, начальный номер может быть меньше самого меньшего номера, реально зарегистрированного в фискальной памяти, а конечный - больше самого позднего.

Таб.  3.12.1.  Запрос «Фискальный отчет»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 42H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Пароль налогового инспектора | S | 5 | 20H...FFH |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Тип отчета | B | 1 | 30H - полный фискальный отчет по дате 31H - краткий фискальный отчет по дате 32H - полный фискальный отчет по номеру 33H - краткий фискальный отчет по номеру 34H - содержимое фискальной памяти. |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | Начальная дата / Начальный номер | D/N | 8 | Заполнить 00H если тип отчёта 34H |
| 10 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 11 | Конечная дата / Конечный номер | D/N | 8 | Заполнить 00H если тип отчёта 34H |
| 12 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 13 | BCC | B | 2 |  |
| 14 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.12.2.  Ответ на  команду  «Фискальный отчет»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 42H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Серийный номер ККМ | S | 7 | 20H...FFH |
| 11 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 12 | Регистрационный номер ККМ | S | 8 | 20H...FFH |
| 13 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 14 | ИНН | S | 12 | 20H...FFH |
| 15 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 16 | Наименование предприятия Строка 1 | S | 40 | 20H...FFH |
| 17 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 18 | Наименование предприятия Строка 2 | S | 40 | 20H...FFH |
| 19 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 20 | Наименование предприятия Строка 3 | S | 40 | 20H...FFH |
| 21 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 22 | Наименование предприятия Строка 4 | S | 40 | 20H...FFH |
| 23 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 24 | Текущая дата | D | 8 |  |
| 25 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 26 | Текущее время | T | 4 |  |
| 27 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 28 | Номер отчета | N | 5 |  |
| 29 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 30 | Начальная дата | D | 8 |  |
| 31 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 32 | Конечная дата | D | 8 |  |
| 33 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 34 | Начальный номер | N | 4 |  |
| 35 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 36 | Конечный номер | N | 4 |  |
| 37 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 38 | Итоговая сумма | M | 15 |  |
| 39 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 40 | BCC | B | 2 |  |
| 41 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.13.  Информация о версии ПО ККМ.

Таб.  3.13.1.  Запрос «Информация о версии ПО ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 45H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Поле не используется | B | 1 | = 00H |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | BCC | B | 2 |  |
| 8 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.13.2.  Ответ на  команду  «Информация о версии ПО ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 45H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Серийный номер ККМ | S | 7 | 20H...FFH |
| 11 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 12 | Имя | S | 30 | 20H...FFH |
| 13 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 14 | Производитель | S | 30 | 20H...FFH |
| 16 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 17 | Версия ПО | S | 30 | 20H...FFH |
| 19 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 20 | BCC | B | 2 |  |
| 21 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.14. Копия документа.

Таб. 3.14.1.  Запрос «Копия документа»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 54H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | BCC | B | 2 |  |
| 6 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.14.2.  Ответ на  команду  «Копия документа»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 54H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.15. Повторение продажи.

Проводит операцию повтора последней оформленной продажи.

При выключении питания ККМ информация о последней продаже удаляется из памяти. Повтор возможен, если оформление документа закончено за один сеанс и документ содержит не более 50 реквизитов.

В случае если нет информации для повторения продажи, возвращается ответ в формате см. таб. 3.15.2. Если происходит оформление продажи, возвращается ответ в формате см. таб. 3.2.4.

Таб.  3.15.1.  Запрос «Повторение продажи»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 4FH |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | BCC | B | 2 |  |
| 6 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.15.2.  Ответ на  команду  «Повторение продажи», если нет информации для повторения продажи.

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 4FH |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.16. Программирование скорости обмена.

Начальное значение 9600 Бод. При программировании COM1 ответ на запрос передается на ранее установленной скорости.

Таб.  3.16.1.  Запрос «Программирование скорости обмена»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 43H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Скорость обмена. | B | 1 | ККМ-компьютер (COM1) 30Н - 9600 Бод. 31Н - 19200 Бод. 32H - 57600 Бод. 33H - 115200 Бод. ККМ-дисплей покупателя (COM2) 34Н - 9600 Бод. 35Н - 19200 Бод. 36H - 57600 Бод. 37H - 115200 Бод. |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | BCC | B | 2 |  |
| 8 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.16.2.  Ответ на  команду  «Программирование скорости обмена»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 43H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.17.  Информация о последнем оформленном финансовом документе.

Таб.  3.17.1.  Запрос «Информация о последнем оформленном финансовом документе»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 4AH |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | BCC | B | 2 |  |
| 6 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.17.2.  Ответ на  команду  «Информация о последнем оформленном финансовом документе»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 4AH |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Номер кассира | N | 2 | «01...99» |
| 11 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 12 | Номер документа | N | 5 | «0...65535» |
| 13 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 14 | Дата | D | 8 |  |
| 16 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 17 | Время | T | 4 |  |
| 19 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 20 | Тип документа | B | 2 | 30H - Продажа 31H - Возврат продажи (наличные) 32H - Внесение наличной суммы в кассу 33H - Выплата наличной суммы из кассы 34H - X - Отчёт 35H - Z - Отчёт 43H - Возврат продажи (безналичные) 44H – Комбинированный возврат продажи FFH - Документ не определён |
| 21 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 22 | Сумма | M | 15 |  |
| 23 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 24 | Номер чека | N | 5 | «0...65535» |
| 25 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 26 | Номер отчёта (если не отчёт заполнен символами “Разделитель между полями”) | N | 5 |  |
| 27 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 28 | BCC | B | 2 |  |
| 29 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.18. Считать текущее значение счётчиков ККМ.

Ответ на команду не заносится в буфер для команды "Повторить ответ".

Таб.  3.18.1. Запрос «Текущее значение счётчиков ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 55H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Номер счётчика | N | 4 | 0 - Сумма продаж 1 - Сумма тары 2 - Сумма оплат в кредит 3 - Сумма оплат платёжной картой 4 - Сумма скидок 5 - Сумма надбавок 6 - Сумма возвратов наличных 7 - Сумма возвратов безналичных 8 - Сумма аннулирований 9 - Сумма внесения наличных в кассу 10 – Сумма выплат наличных из кассы 11 - Сумма наличных в кассе 12 - Сумма нарастающего итога продаж Зависит от режима печати нарастающего итога на Х, Z-Отчётах. 13 - Итоговая сумма документа 15 - Сумма коррекций продаж 16 - Сумма коррекций скидок 17 - Сумма коррекций надбавок 25 - Сумма продаж за наличные 27 - Сумма налогов по налоговой ставке 0 28 - Сумма налогов по налоговой ставке 1 29 - Сумма налогов по налоговой ставке 2 30 - Сумма налогов по налоговой ставке 3 31 - Сумма налогов по налоговой ставке 4 33 - Сумма без налогов 36 - Сумма возвратов продаж (общая) 100-198 - Сумма продаж по секциям 1-99 200-298 - Сумма возвратов по секциям 1-99 400-498 - Сумма продаж (по номеру кассира 1-99) 500-598 - Сумма тары (по номеру кассира 1-99) 600-698 - Сумма оплат в кредит (по номеру кассира 1-99) 700-798 - Сумма оплат платёжной картой (по номеру кассира 1-99) 800-898 - Сумма скидок (по номеру кассира 1-99) 900-998 - Сумма надбавок (по номеру кассира 1-99) 1000-1098 - Сумма возвратов наличных (по номеру кассира 1-99) 1100-1198 - Сумма возвратов безналичных (по номеру кассира 1-99) 1200-1298 - Сумма аннулирований (по номеру кассира 1-99) 1300-1398 - Сумма внесения наличных в кассу (по номеру кассира 1-99) 1400-1498 - Сумма выплат наличных из кассы (по номеру кассира 1-99) 1600-1698 - Сумма продаж за наличные (по номеру кассира 1-99) 2000-2098 - Сумма возвратов продаж (по номеру кассира 1-99) 2100-2198 - Сумма коррекций продаж (по номеру кассира 1-99) 2200-2298 - Сумма коррекций скидок (по номеру кассира 1-99) 2300-2398 - Сумма коррекций надбавок (по номеру кассира 1-99) |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | BCC | B | 2 |  |
| 8 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.18.2.  Ответ на  команду  «Текущее значение счётчиков ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 55H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Номер счётчика | N | 4 |  |
| 11 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 12 | Количество операций | N | 5 |  |
| 13 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 14 | Сумма | М | 15 |  |
| 15 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 16 | BCC | B | 2 |  |
| 17 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.19. Формирование импульсов управления внешним устройством.

Используется для управления денежным ящиком.

Таб.  3.19.1.  Запрос «Формирование импульсов управления внешним устройством»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 38H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Канал. | B | 1 | 30Н - Канал 1. 31Н - Канал 2. |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Длительность импульса t1 ON (только для канала 1) | B | 2 | Допустимый диапазон 01-7F. Длительность импульса = t1x10 ms |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | Длительность импульса t2 OFF (только для канала 1) | B | 2 | Допустимый диапазон 01-7F. Длительность импульса = t2x10 ms |
| 10 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 11 | Количество импульсов | B | 2 |  |
| 12 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 13 | BCC | B | 2 |  |
| 14 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.19.2.  Ответ на  команду  «Формирование импульсов управления внешним устройством»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 38H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.19.3.  Разъём для подключения денежного ящика

| Номер контакта | Примечание |
| --- | --- |
| 1 | Защитное заземление |
| 2 | Вход соленоида 1 |
| 3 | 1 Контакт датчика состояния |
| 4 | +24V |
| 5 | Вход соленоида 2 |
| 6 | 2 Контакт датчика состояния |

## 3.20. Управление прогоном/отрезом чековой ленты.

Таб.  3.20.1.  Запрос «Управление прогоном/отрезом чековой ленты»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 52H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Количество строк прогона | B | 2 | Допустимый диапазон 00H-7FH |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Отрез | B | 2 | 31H-отрез после прогона ленты |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | BCC | B | 2 |  |
| 10 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.20.2.  Ответ на  команду  «Управление прогоном/отрезом чековой ленты»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 52H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.21. Программирование названия секции.

Команда может выдаваться только при закрытой смене.

Таб.  3.21.1.  Запрос «Программирование названия секции»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 56H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Номер секции | N | 2 | 30H31H-39H39H |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Название секции | S | 40 | 20H...FFH |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | BCC | B | 2 |  |
| 10 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.21.2.  Ответ на  команду  «Программирование названия секции»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 56H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ФР | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.22. Программирование параметров ККМ.

Таб.  3.22.1.  Запрос «Программирование параметров ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 57H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Значение параметра. | N | 3 | см. Таб. 3.22.2 |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Параметр | B | 4 | см. Таб. 3.22.2 |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | BCC | B | 2 |  |
| 10 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.22.2. Параметры

| Параметр | Описание | Допустимые значения параметра | Заводские установки параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 30H30H30H 30H | Протокол. | 0 - BS 1 - XON/XOFF | 0 |
| 30H30H30H31H | Время ожидания готовности принтера (секунды) | 0-60 | 5 |
| 30H30H30H32H | Время ожидания готовности дисплея (секунды) | 0-60 | 5 |
| 30H30H30H33H | Контрастность печати термопринтера (единицы) | 0-7 | 0 |
| 30H30H30H35H | Отрезной нож | 0 - Включить 1 -Выключить | 0 |
| 30H30H30H36H | Ширина ленты. Допускается перепрограммирование только при закрытой смене. | 0 - 80 мм 1 - 57 мм | 0 |
| 30H30H30H37H | Выравнивание текстового клише по центру ленты на документах: "АВТОТЕСТИРОВАНИЕ", "X-ОТЧЁТ", "Z-ОТЧЁТ", "ФИСКАЛИЗАЦИЯ ККМ", "РЕГИСТРАЦИЯ ККМ", "ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ" | 0 - Включить 1 – Выключить | 0 |
| 30H30H30H38H | Автоматический отрез платёжного документа | 0 - Включить 1 - Выключить | 0 |
| 30H30H30H43H или 30H30H30H63H | Гашение наличной суммы в кассе после Z-Отчёта. | 0 - Включить 1 - Выключить | 0 |
| 30H30H31H33H | Установка допустимого периода расхождения текущей даты часов ККМ и даты последней записи в ФП или последней установки даты. Установка значения 0 – отключает проверку. Проверка производится перед проведением операций записи в ФП. | 0-255 | 0 |
| 30H30H31H38H | Режим печати нарастающего итога на Х, Z-Отчётах | 0 – не печатать; 1 – сумма по всем записям ФП; 2 – сумма по записям последней регистрации в ФП. | 1 |
| 30H30H31H41H или 30H30H31H61H | Форматирование печати реквизита “Цена услуги” | 0 – печатать 1 – не печатать Бит 0 – управление печатью номера секции Бит 1 – управление печатью кода товара Бит 2 – управление печатью налоговой группы | 0 |
| 30H30H31H42H или 30H30H31H62H | Управление печатью раздела “НАЛОГИ” в X,Z-отчётах | 0 – печатать 1 – не печатать | 0 |
| 30H30H31H44H или 30H30H31H64H | Снятие Z-Отчёта при закрытой смене. | 0 – разрешено 1 – запрещено | 0 |
| 30H30H32H32H | Электронный журнал | 0 - Включить 1 – Выключить | 1 |
| 30H30H31H46H или 30H30H31H66H | Режим печати клише | 0 – текстовое клише 1 – графическое клише | 0 |
| 30H30H32H35H | Размер электронного журнала. Программирование только при закрытой смене. | 0 – S 1 – M 2 – L | 0 |

Таб.  3.22.3.  Ответ на  команду  «Программирование параметров ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 57H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ФР | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.23. Программирование заводского номера ККМ.

Команда может выдаваться только в режиме “Технологический сброс ККМ” при закрытой смене.

Таб.  3.23.1.  Запрос «Программирование заводского номера ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 5DH |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Не используется | N | 3 | = 00H |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Заводской номер | S | 20 | 30H...39H (7 цифр) |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | BCC | B | 2 |  |
| 10 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.23.2.  Ответ на  команду  «Программирование заводского номера ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 5DH |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ФР | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.24. Вывод информации на дисплей покупателя.

При выводе информации на дисплей ККМ использует управляющие сигналы DTR/DSR.

Команда переводит ККМ в режим трансляции данных на дисплей покупателя. ККМ посылает  ответ и переходит в режим ожидания данных.

Для протокола BS - компьютер посылает байт данных и ожидает код 06H, подтверждающий выполнение операции, после получения подтверждения передаётся следующий байт и т.д. Если во время вывода дисплей не готов, ККМ ожидает готовность дисплея (см. команду «Программирование параметров ККМ»), по окончании времени ожидания готовности дисплея ККМ посылает символ 05H и статус дисплея в формате битового поля  и  переходит в режим ожидания посылки от компьютера. В этом случае компьютер должен послать символ продолжения вывода 04H или символ отмены вывода 01H. Если принят символ отмены вывода, ККМ прекращает вывод, посылает ответ и переходит в режим ожидания команд.

Для протокола XON/XOFF. Если во время вывода дисплей не готов, ККМ ожидает готовность дисплея (см. команду «Программирование параметров ККМ»), по окончании времени ожидания готовности дисплея, ККМ прекращает вывод, посылает ответ и переходит в режим ожидания команд.

Признаком окончания данных прием последовательности 1BH 1BH (ESC ESC). В этом случае ККМ посылает ответ и переходит в режим ожидания команд.

В качестве данных выступает любой буфер (включая управляющие последовательности дисплея).

Таб. 3.24.1.  Запрос «Вывод информации на дисплей»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 5EH |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | BCC | B | 2 |  |
| 6 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.24.2.  Ответ на  команду  «Вывод информации на дисплей»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 5EH |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб.  3.24.3.  Разъём для подключения дисплея покупателя

| Номер контакта | Сигнал | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | FG | Защитное заземление |
| 2 | RXD | Приёмник (вход) |
| 3 | TXD | Передатчик (выход) |
| 4 | DTR | Готовность к обмену данными (выход) |
| 5 | DSR | Готовность дисплея (вход) |
| 6 | SG | Сигнальная земля |
| 7 | +24V |  |
| 8 | PG | Земля источника питания |

## 3.25. Считать параметры ККМ.

Таб.  3.25.1.  Запрос «Считать параметры ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 5CH |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Номер параметра | N | 3 |  |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | BCC | B | 2 |  |
| 8 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.25.2.  Ответ на  команду  «Считать параметры ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 5CH |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ФР | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Номер параметра | N | 3 | 200-298- название секции (1-99) 300 - 303 - название организации (строка 1- строка 4) 304 - текущий ИНН 305 - текущий регистрационный номер ККМ 306 – Расширенный статус принтера 307 - номер ККМ 310 - Время ожидания готовности принтера (секунды) 311 - Время ожидания готовности дисплея (секунды) 312 - Контрастность печати термопринтера (единицы) 314 - Выравнивание текстового клише по центру ленты на документах: “АВТОТЕСТИРОВАНИЕ”, “X-ОТЧЁТ”, “Z-ОТЧЁТ”, “ФИСКАЛИЗАЦИЯ ККМ”, “РЕГИСТРАЦИЯ ККМ”, “ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ” 315 - Номер зарегистрированного кассира (текущий) 316 - Автоматический отрез платёжного документа 323 - Гашение наличной суммы в кассе после Z-Отчёта 335 – Текущее значение номера документа 336 - Текущее значение номера чека 338 - Установка допустимого периода расхождения текущей даты часов ККМ и даты последней записи в ФП или последней установки даты 340 - Состояние периода смены 0 - Период смены не закончился 1 - Период смены закончился 345 - Режим печати нарастающего итога на Х, Z-Отчётах 0 – не печатать; 1 – сумма по всем записям ФП; 2 – сумма по записям последней регистрации в ФП 347 - Режим работы автоотрезчика 0 – включен 1 – выключен 348 - Формат печати реквизита “Цена услуги” 0 – печатать 1 – не печатать Бит 0 – управление печатью номера секции Бит 1 – управление печатью кода товара Бит 2 – управление печатью налоговой группы 349 - Управление печатью раздела “НАЛОГИ” в X,Z-отчётах 0 – печатать 1 – не печатать 352 - Снятие Z-Отчёта при закрытой смене 355 - Режим печати клише 0 – текстовое клише 1 – графическое клише 359 – Режим печати подписи документа 0 - Текстовая 1 – Графическая 360 – Электронный журнал 0 - включён 1 – выключен 363 – Размер электронного журнала 0 – S 1 – M 2 – L 400 - 498 - Фамилия кассира (по номеру кассира 1-99) |
| 11 | Разделитель между полями |  |  | = 00H |
| 12 | Параметр | S | 40 | 20H...FFH |
| 13 | Разделитель между полями |  |  | = 00H |
| 14 | BCC | B | 2 |  |
| 15 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.26. Программирование налоговых ставок.

Команда может выдаваться только при закрытой смене.

Таб.  3.26.1.  Запрос «Программирование налоговых ставок»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 46H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H..FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Номер налоговой ставки | N | 1 | 30H-34H |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Налоговая ставка (проценты) | S | 5 | “0-99.99” |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | Наименование ставки | S | 20 | 20H..FFH |
| 10 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 11 | Дата установки налоговых ставок | D | 8 |  |
| 12 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 13 | BCC | B | 2 |  |
| 14 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.26.2.  Ответ на  команду  «Программирование налоговых ставок»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 46H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.27. Считать значение текущих налоговых ставок.

Ответ на команду не заносится в буфер для команды “Повторить ответ”.

Таб.  3.27.1.  Запрос «Считать значение текущих налоговых ставок»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 4DH |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Номер налоговой ставки | N | 1 | 30H…34H |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | BCC | B | 2 |  |
| 8 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.27.2.  Ответ на  команду  «Считать значение текущих налоговых ставок»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 4DH |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | Номер налоговой ставки | N | 1 | 30H-34H |
| 11 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 12 | Налоговая ставка (проценты) | S | 5 | “0-99.99” |
| 13 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 14 | Наименование налоговой ставки | S | 20 |  |
| 15 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 16 | Дата ввода налоговой ставки | D | 8 |  |
| 17 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 18 | Не используется |  | 4 | = 00H |
| 19 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 20 | BCC | B | 2 |  |
| 21 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.28. Напечатать клише.

Печатает графическое или текстовое клише (в зависимости от режима).

Таб.  3.28.1.  Запрос «Напечатать клише»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 61H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H..FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | BCC | B | 2 |  |
| 6 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.28.2.  Ответ на  команду  «Напечатать клише»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 61H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

Печатает строки клише в зависимости от настроек параметра команды.

Таб.  3.28.3.  Запрос «Напечатать клише»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 64H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H..FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Параметр | B | 2 | Бит 0 – Напечатать строку 1 Бит 1 – Напечатать строку 2 Бит 2 – Напечатать строку 3 Бит 3 – Напечатать строку 4 |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | BCC | B | 2 |  |
| 8 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.28.4.  Ответ на  команду  «Напечатать клише»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 64H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.29. Тестирование ККМ.

Выполняется однократное тестирование ККМ и печатается документ “Тестирование”. Не проводится тестирование порта ККМ<->PC.

Таб.  3.29.1.  Запрос «Тестирование ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 65H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H..FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | BCC | B | 2 |  |
| 6 | ETX |  | 1 | = 03H |

Таб. 3.29.2.  Ответ на  команду  «Тестирование ККМ»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 65H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |

## 3.30. Программирование графического клише (наименование учреждения).

Команда может выдаваться только при закрытой смене.

Таб.  3.30.1.  Запрос «Программирование графического клише (наименование учреждения)»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 33H |
| 3 | Пароль на связь | S | 4 | 20H...FFH |
| 4 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 5 | Размер графического клише по горизонтали (в байтах) | N | 4 | 1-70 |
| 6 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 7 | Размер графического клише по вертикали | N | 4 | 1-120 |
| 8 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 9 | Флаги | B | 2 |  |
| 10 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 11 | Данные растрового изображения | B | (Размер графического клише по горизонтали) * (Размер графического клише по вертикали) * 2 | 30H ... 39H, 41H ... 46H, 61H ... 66H |
| 12 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 13 | BCC | B | 2 |  |
| 14 | ETX |  | 1 | = 03H |

Рис. 3.1.  Данные растрового изображения

Таб. 3.30.2.  Флаги

| Бит | Описание | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0...1 | Не используются |  |  |
| 2...3 | Не используются |  |  |
| 7 | Включить графическое клише | Да | Нет |

Таб. 3.30.3.  Ответ на  команду  «Программирование графического клише (наименование учреждения)»

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX |  | 1 | = 02H |
| 2 | Код сообщения |  | 1 | = 33H |
| 3 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 4 | Текущий статус ККМ | B | 4 |  |
| 5 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 6 | Результат выполнения команды | B | 4 |  |
| 7 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 8 | Текущий статус принтера | B | 2 |  |
| 9 | Разделитель между полями |  | 1 | = 00H |
| 10 | BCC | B | 2 |  |
| 11 | ETX |  | 1 | = 03H |