Общество с ограниченной ответственностью

«ПРОСАМ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО “ПРОСАМ”

______________С.И. Михель

"___"____________2008 г.

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ

МАШИНА

«Ока МК Версия 02»

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

ПРАУ.00129-01 34 09 ЛУ

Начальник СКБ

____________В.А. Гущин

Руководитель разработки

_____________Г.Н. Еремеева

Исполнитель

____________М.С. Королева

Hормоконтролер

____________Т.И. Яковлева

2008

Общество с ограниченной ответственностью

«ПРОСАМ»

УТВЕРЖДЕН

ПРАУ.00129-01 34 09–ЛУ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ

МАШИН

«Ока МК Версия 02»

Руководство оператора

ПРАУ.00129-01 34 09

Листов 60

2008

Литера 0

АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство предназначено для ознакомления потребителя со сведениями по эксплуатации, обслуживанию и функциональными возможностями контрольно-кассовой машины «Ока МК Версия 02» (в дальнейшем – ККМ или машина), предназначенной для применения в сфере торговли, сфере услуг и сфере услуг на автомобильном транспорте (маршрутное такси), как средство механизации и автоматизации ввода и обработки данных о кассовых операциях, формирования и вывода печатных документов, выделения налога с продажи.

В Руководстве оператора представлена информация о работе на ККМ, правила выполнения возможных операций и действия оператора при выходе из сбойных ситуаций. Приведены образцы печатных документов, получаемых при выполнении кассовых операций.

К работе с машиной допускаются кассиры (операторы), прошедшие подготовку и проверку знаний. Кассиры (операторы) должны иметь первую квалификационную группу по электробезопасности.

Техническое обслуживание и ремонт ККМ должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания ККМ.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Некоторые особенности работы ККМ	5

2 Программирование ККМ	9

2.1 Ввод времени	9

2.2 Ввод даты	9

2.3 Программирование режимов работы	9

2.4 Программирование дополнительных видов оплаты	11

2.5 Программирование режима обнуления данных	11

2.6 Программирование секции (вида услуг)	12

2.7 Программирование ставок налогов, скидок, наценок	12

2.8 Программирование клише	13

2.9 Программирование пароля гашения	14

2.10 Программирование паролей режима “Регистрации продаж” и

режима “Снятия показаний”	15

2.11 Печать запрограммированных параметров	15

2.12 Программирование кодов товаров (услуг)	16

2.13 Печать запрограммированных кодов товаров (услуг)	16

2.14 Установка и индикация номера ККМ	17

2.15 Программирование режима печати	17

2.16 Программирование режима энергосбережения	17

3 Действия кассира (оператора)	18

3.1 Пробный чек	18

3.2 Отображение времени и даты	18

3.3 Начало смены	18

3.4 Внесение денег в кассу	19

3.5 Ввод цены и секции	19

3.6 Ввод количества товара	19

3.7 Ввод кода товара	20

3.8 Повтор	20

3.9 Исчисление налога	21

3.10 Скидка, наценка	21

3.11 Отмена чека	21

3.12 Промежуточный итог	22

3.13 Завершение чека	22

3.14 Виды оплат	22

3.15 Подсчет суммы сдачи	23

3.16 Возврат	24

3.17 Выплата денег из кассы	24

3.18 Ввод артикула	24

3.19 Отключение/включение звукового сигнала	25

3.20 Калькулятор	25

4 Действия оператора для сферы услуг на автомобильном транспорте

(маршрутное такси)	26

4.1 Пробный билет	26

4.2 Отображение времени и даты	26

4.3 Начало смены	26

4.4 Внесение денег в кассу	27

4.5 Ввод цены и вида услуг	27

4.6 Ввод кода услуг	27

4.7 Повтор	27

4.8 Исчисление налога	28

4.9 Скидка, наценка	28

4.10 Отмена билета	29

4.11 Промежуточный итог	29

4.12 Завершение билета	29

4.13 Виды оплат	30

4.14 Подсчет суммы сдачи	31

4.15 Возврат	31

4.16 Выплата денег из кассы	31

4.17 Отключение/включение звукового сигнала	32

4.18 Калькулятор	32

5 Отчеты	33

5.1 Снятие показаний	33

5.1.1 Сменный отчет по секциям (видам услуг) Х1	33

5.1.2 Итоговый отчет по секциям (видам услуг) Х2	33

5.1.3 Отчет по кодам товаров (услуг) Х3	34

5.1.4 Отчет почасовой Х4	34

5.1.5 Отчет по кассирам (операторам) Х5	35

5.1.6 Отчет по кодам товаров (услуг) с обнулением Z3	35

5.1.7 Удаление базы товаров (услуг) и учетных данных по ним	36

5.1.8 Отчет почасовой с обнулением Z4	36

5.1.9 Отчет по кассирам (операторам) с обнулением Z5	36

5.2 Закрытие смены	37

5.3 Гашение	38

5.4 Печать фискального отчета	39

5.5 Индикация содержимого регистров	42

6 Работа с ЭКЛЗ	43

6.1 Фискализация	43

6.2 Перерегистрация	45

6.3 Активизация новой ЭКЛЗ в составе ККМ	45

6.4 Печать отчетов по закрытиям смен из ЭКЛЗ	46

6.5 Печать отчетов из ЭКЛЗ	48

6.5.1 Итоги активизации	48

6.5.2 Документ по номеру КПК	48

6.5.3 Итоги смены по номеру смены	48

6.5.4 Контрольная лента по номеру смены	49

6.6 Закрытие архива ЭКЛЗ	50

6.7 Отображение версии ПО и отчет о состоянии ЭКЛЗ	51

7 Сообщения об ошибках и сбоях	53

Приложение А Предлагаемый порядок работы кассира (оператора)	58

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

При работе ККМ от встроенного аккумулятора выдается сообщение “АБР”, необходимо произвести его подзарядку. Полная зарядка аккумулятора происходит в течение не менее 12 часов, подключив источник питания к ККМ, а затем к сети переменного тока напряжением (220+22(33) В.

Запрещается включать ККМ и работать на ней при подзарядке от автомобильного аккумулятора в момент запуска двигателя автомобиля.

В режиме “Сервисный” при нажатии клавиши % индицируется сообщение “НАПР. | | | | | | | |”, где  | | | | | | | - полностью заряженный аккумулятор.

1 Некоторые особенности работы ККМ

1.1 Для правильного функционирования необходимым условием является соответствие технических средств ККМ конструкторской документации.

1.2 Включение ККМ.

ККМ работает от встроенного аккумулятора.

Если на рабочем месте оператора имеется сетевое напряжение 220 В, 50 Гц, подключить сетевой адаптер к машине и вставить его в сетевую розетку для подзарядки аккумулятора во время работы.

Предупреждения:

- К началу работы в автономном режиме аккумулятор должен быть полностью заряжен.

- При напряжении аккумулятора ниже нормы на индикаторе выводится сообщение «АБР». Следует подключить сетевой адаптер для зарядки аккумулятора, заряжать не менее 10 минут, затем можно продолжить работу. Во время работы машины при включённом сетевом адаптере зарядка аккумулятора продолжается.

ККМ включается нажатием клавиши ВКЛ ВЫКЛ, удерживая, не менее 1 сек.

Если к машине подключен адаптер для зарядки аккумулятора, то по включению машины на индикаторе кратковременно загорается сообщение ЗРd.

Происходит автоматическое самотестирование ККМ с обязательной проверкой целостности фискальной памяти и архива ЭКЛЗ. Если при прохождении теста будет обнаружен какой-либо сбой, а также отсутствие (или подмена) в составе ККМ ЭКЛЗ, то на индикатор выводится сообщение в виде, указанном в разделе «Сообщения об ошибках и сбоях». В этом случае работа ККМ блокируется до устранения причины сбоя.

После этого производится проверка соответствия номеров последней закрытой смены в фискальной памяти и ЭКЛЗ. При неравенстве указанных номеров индицируется сообщение «НЕ РАВНО», по нажатию любой клавиши индицируется сообщение вида «ХХХХ.YYYY», где ХХХХ – номер последней закрытой смены в ФП, YYYY – номер последней закрытой смены в ЭКЛЗ. В этом случае работа ККМ в режиме «Регистрации продаж» блокируется. Если номер YYYY на 1 больше номера ХХХХ, имеется возможность восстановления фискальных данных из ЭКЛЗ с последующим закрытием смены в ФП. По нажатию клавиши И производится выполнение операции «Закрытие смены».

В случае успешного завершения тестирования ККМ переходит в режим «Регистрации продаж»: на индикаторе в крайнем левом разряде высвечивается символ «Р» (режим «Регистрации продаж»), а в правых разрядах — нулевое значение денежного регистра.

Примечание – Если обнаружено отсутствие ЭКЛЗ в составе ККМ, которая еще не была фискализирована, разрешается дальнейшая работа ККМ в нефискальном режиме: во время индикации сообщения «СБ.ЛЗ 10» (отсутствие ЭКЛЗ) нажмите клавишу С (сброс) — ККМ переходит в режим «Регистрации продаж».

1.3 Процесс работы кассира (оператора) заключается в выполнении им отдельных операций. Задание операций, ввод данных и команд осуществляется с клавиатуры.

Расположение клавиш показано на рис.1. Нажатие каждой клавиши сопровождается звуковым сигналом, если он запрограммирован.

| ВКЛ ВЫКЛ | + | – | Х | ДС ВЗ | ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | АБВГ 7 | ДЕЖЗ 8 | ИЙКЛ 9 | С4 | КОД ТОВ |
| АН | МНОП 4 | РСТУ 5 | ФХЦЧ 6 | С3 | % |
| ВЫБ | ШЩЪЫ 1 | ЬЭЮЯ 2 | . ( ) , 3 | С2 | ПИ |
| С | # * - “ 0 | : & @ ! 00 | № $ = % . | С1 | И |

Рис. 1

Клавиши на клавиатуре делятся на три группы: цифровые, секционные и функциональные

Функциональные клавиши:

ВКЛ ВЫКЛ	- включение ККМ;

%	- налог;

Х	- умножение;

ВЫБ	- выбор режима;

+	- сложение, внесение, наценка;

–	- вычитание, выплаты, скидка;

АН	- отмена чека (билета);

КОД ТОВ	- код товара или услуги  (в дальнейшем –товара);

С	- сброс;

↑	- протяжка ленты;

ДС ВЗ	- возврат, программирование дополнительной секции (вида услуг);

#	- работа с ЭКЛЗ, ввод артикула;

ПИ	- промежуточный итог;

И	- итог;

00, 0...9, .	- цифровые клавиши и клавиша десятичной точки;

С1…С4	- клавиши секций или вида услуг (в дальнейшем – секционные).

1.4 Отображение вводимых и обрабатываемых данных, результатов вычислений и состояния ККМ осуществляется на индикаторе, состоящем из одной строки (9 разрядов). В крайнем левом разряде индикатора выводится номер соответственной секционной клавиши, режим работы или сообщение о сбойных ситуациях, в остальных разрядах индикатора - информация о накопленных суммах.

1.5 Режим работы выбирается последовательным нажатием клавиши ВЫБ (см. табл.1).

| Таблица 1 |  |
| --- | --- |
| Режим | Индицируемое сообщение |
| Сервисный Регистрация продаж Снятие показаний Гашение | 0 Р П Г |

1.6 Все печатаемые документы имеют заголовок, который состоит из программируемого текста (5 строк в начале чека и 1 строка окончания по 24 символа):

| ПРИХОДИТЕ ЕЩЁ! | - строка окончания клише |
| --- | --- |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - отрыв чека (билета) |
| СПАСИБО | - программируемое клише |
| ЗА ПОКУПКУ |  |

Примечание – Далее по тексту образцы печатаемых документов приводятся без заголовка и окончания чека (билета).

| Nnnnn Ф КАССИР1 ЧЧ-ММ |  |
| --- | --- |
| dddddddddddddddd | - данные из ЭКЛЗ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - отрыв чека (билета) |
| СПАСИБО | - программируемое клише |
| ЗА ПОКУПКУ |  |
| ИНН 124532581478 М12345678 ДД/ММ/ГГ |  |

ИНН	- номер налогоплательщика;

М12345678	- заводской номер ККМ;

Ф	- признак фискального режима;

КАССИРN	- номер кассира (оператора) (N от 1 до 4);

ЧЧ-ММ	- текущее время;

Nnnnn	- номер чека (билета),

ДД/ММ/ГГ 	- текущая дата,

ddddddddd	- данные из ЭКЛЗ (в зависимости от документа печатается разное количество строк по 16 символов или отсутствуют, если документ нефискальный).

Признак фискального режима печатается только после фискализации.

Символ “.” является разделителем рублей и копеек в денежных суммах.

1.7 Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ) — техническое устройство (комплекс программно-аппаратных средств в составе ККМ), обеспечивающее защиту фискальных данных ККМ посредством формирования криптографического проверочного кода (КПК) для каждого документа, оформленного при проведении денежного расчета за продажу или возврат продажи.

КПК представляет собой совокупность параметров: значение КПК и номер КПК. Значение КПК — контрольная сумма, рассчитанная на основе ряда реквизитов оформляемого документа (итоговая сумма, дата, время и т.п.) с помощью реализованного в ЭКЛЗ криптографического алгоритма. Номер КПК — непрерывно нарастающий порядковый номер операции формирования значения КПК. Сформированный КПК распечатывается на документе, а реквизиты документа, включая КПК, регистрируются в ЭКЛЗ.

В ЭКЛЗ обеспечивается энергонезависимое долговременное хранение информации о кассовых операциях, проведенных на ККМ. Информация из ЭКЛЗ может быть распечатана на ККМ или сохранена в электронном виде на ином носителе с целью последующей обработки.

Фискализированная ККМ при установке в нее неактивизированной ЭКЛЗ блокирует выполнение всех операций, кроме перерегистрации ККМ, активизации ЭКЛЗ и чтения фискальных отчетов.

При отсутствии ЭКЛЗ в составе фискализированной ККМ или установке в ККМ ЭКЛЗ, отличной от активизированной последней в составе данной ККМ, блокируется выполнение всех функций ККМ до установки неактивизированной ЭКЛЗ, либо ЭКЛЗ, активизированной последней в составе этой ККМ.

Все фискальные документы и отчеты закрытия смены, оформляемые на ККМ после активизации ЭКЛЗ, а также отчет итогов активизации, содержат строку с регистрационным номером ЭКЛЗ, функционирующей в составе ККМ. Регистрационный номер ЭКЛЗ представляет собой 10-разрядное десятичное число с ведущими нулями.

Все фискальные документы и отчеты закрытия смены, оформляемые на ККМ после активизации ЭКЛЗ, а также отчет итогов активизации, завершаются строкой, содержащей номер КПК (8-разрядное десятичное число с ведущими нулями) и значение КПК (6-разрядное десятичное число с ведущими нулями), разделенные символом #.

2 Программирование ККМ

После программирования ККМ обязательно установить пароль на режим «Гашение» для защиты от несанкционированного доступа и случайного перепрограммирования (изменение клише, ставок налогов, скидок, наценок и т.д.)

2.1 Ввод времени

Операция выполняется пользователем.

Операция предназначена для корректировки текущего времени и осуществляется только после операции «Закрытие смены», но до операции «Начало смены» (в том числе и переход на летнее время и обратно).

Для выполнения операции в режиме «Снятия показаний» нажмите клавиши: цифровую 2 и функциональную И, при этом индицируется текущее время в виде «ЧЧ-ММ-СС». При необходимости на цифровой клавиатуре ввести текущее время ЧЧММ и нажать клавишу И. Индицируется введенное время. Для завершения операции нажать клавишу И.

2.2 Ввод даты

Операция выполняется пользователем.

Для выполнения операции в режиме «Снятия показаний» нажмите клавиши: цифровую 3 и функциональную И, при этом индицируется дата в виде «dА ДД.ММ.ГГ». При необходимости на цифровой клавиатуре ввести дату в виде «ДДММГГ». При установке даты требуется ввести 5 или 6 цифр (незначащий нуль можно не вводить). Ввод даты завершается нажатием клавиши И. Если предыдущая дата отличается от вновь введенной более чем на один день или происходит смена месяца, то на индикатор выводится запрос «?  ДДММГГ». Для подтверждения операции нажать клавишу И. Если вводилась новая дата, то печатается следующая информация:

| ДАТА 12/11/07 | - введенная дата |
| --- | --- |

Примечание - Операция выполняется после проведения операции «Закрытие смены».

2.3 Программирование режимов работы

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием пользователя.

2.3.1 Программирование режимов работы для сферы торговли и сферы услуг

Клавишей ВЫБ войдите в режим «Гашение». Операция проводится перед вводом ККМ в эксплуатацию. Операция выполняется после проведения гашения.

Для программирования режимов работы необходимо ввести программирующий код, содержащий 3 параметра (БВГ), которые могут принимать следующие значения:

Б – режим выбора дополнительной секции и печати данных о налоге на чеке (от 0 до 7) – устанавливается в соответствии с табл. 2.

| Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б | Назначение клавиши ДС ВЗ | Печать строки введённого налога | Вычисление налога |
| 0 | секция 5 | Нет печати | По клавише % |
| 1 | секции от 5 до 8 | Нет печати | По клавише % |
| 2 | секция 5 | Есть печать | По клавише % |
| 3 | секции от 5 до 8 | Есть печать | По клавише % |
| 4 | секция 5 | Нет печати | Автоматическое |
| 5 | секции от 5 до 8 | Нет печати | Автоматическое |
| 6 | секция 5 | Есть печать | Автоматическое |
| 7 | секции от 5 до 8 | Есть печать | Автоматическое |

В – форма печати чека:

0 - обычный чек с печатью сдачи;

1 - обычный чек;

2 - чек на одну продажу;

4 - чеки с разделением по секциям.

Г - максимальная разрядность вводимой стоимости товара (услуги): от 1 до 8.

Ввод кода завершается нажатием клавиши КОД ТОВ. Если значение программирующего кода введено неправильно - на индикатор выводится сообщение «СО».

Возможно изменение разрядности стоимости товара без проведения операции «Гашение». Для этого необходимо ввести требуемую цифру разрядности и нажать клавишу КОД ТОВ. В этом случае значения Б и В программирующего кода не изменяются.

Индикация введенного программирующего кода осуществляется нажатием клавиши КОД ТОВ. Выход - по клавише С.

2.3.2 Программирование режимов работы для сферы услуг на автомобильном транспорте (маршрутное такси)

Клавишей ВЫБ войдите в режим «Гашение». Операция проводится перед вводом ККМ в эксплуатацию. Операция выполняется после проведения гашения.

Для программирования режимов работы необходимо ввести программирующий код, содержащий 3 параметра (БВГ), которые могут принимать следующие значения:

Б – режим выбора дополнительного вида услуг и печати данных о налоге на билете (от 0 до 7) – устанавливается в соответствии с табл. 3.

| Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б | Назначение клавиши ДС ВЗ | Печать строки введённого налога | Вычисление налога |
| 0 | вид услуги 5 | Нет печати | По клавише % |
| 1 | вид услуг от 5 до 8 | Нет печати | По клавише % |
| 2 | вид услуги 5 | Есть печать | По клавише % |
| 3 | вид услуг от 5 до 8 | Есть печать | По клавише % |
| 4 | вид услуги 5 | Нет печати | Автоматическое |
| 5 | вид услуг от 5 до 8 | Нет печати | Автоматическое |
| 6 | вид услуги 5 | Есть печать | Автоматическое |
| 7 | вид услуг от 5 до 8 | Есть печать | Автоматическое |

В – форма печати билета:

0 - обычный билет с печатью сдачи;

1 - обычный билет;

2 - билет на одну поездку;

4 - билеты с разделением по видам услуг.

Г - максимальная разрядность вводимой стоимости услуги: от 1 до 8.

Ввод кода завершается нажатием клавиши КОД ТОВ. Если значение программирующего кода введено неправильно - на индикатор выводится сообщение «СО».

Возможно изменение разрядности стоимости услуги без проведения операции «Гашение». Для этого необходимо ввести требуемую цифру разрядности и нажать клавишу КОД ТОВ. В этом случае значения Б и В программирующего кода не изменяются.

Индикация введенного программирующего кода осуществляется нажатием клавиши КОД ТОВ. Выход - по клавише С.

2.4 Программирование дополнительных видов оплаты

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием пользователя.

Оплата покупок может осуществляться:

- Наличными;

- ОПЛАТА 1(например в кредит);

- ОПЛАТА 2 (например чеком).

Оплата наличными осуществляется  по завершению чека клавишей И, при этом пополняются соответствующие сменные регистры. Если оплата покупок (услуг) производится не наличными, нужно использовать дополнительные виды оплаты, при этом пополняются соответствующие сменные регистры. По умолчанию первый дополнительный вид оплаты «ОПЛАТА1», второй – «ОПЛАТА2». Если используются другие виды оплаты, то необходимо переименовать оплаты.

Для изменения наименования первого вида оплаты необходимо в режиме “Гашение” нажать клавиши: Х, цифровую клавишу 1 и клавишу ПИ. При этом на индикаторе появляется строка ввода: « d00   а n », d00 – количество вводимых символов, а – указатель алфавита (Р – русские, L – латинские буквы и символы), переключателем является клавиша ДС ВЗ, n – порядковый номер символа на клавише. Пользуясь табл. 4, ввести желаемое наименование (до 12 символов узким шрифтом или до 6 – широким).

Для изменения наименования второго вида оплаты необходимо в режиме “Гашение” нажать клавиши: Х, цифровую клавишу 2 и клавишу ПИ. Ввести наименование аналогично оплате 1.

2.5 Программирование режима обнуления данных

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием пользователя.

Данные, накопленные по отчетам (почасовой, по кодам товаров (услуг), кассирам (операторам)) могут гаситься двумя способами:

- данные по каждому из отчётов гасятся в любой удобный момент времени, порядок их гашения описан в п.5.1;

- данные, запрограммированные в этом пункте, гасятся автоматически после операции «Закрытие смены», без распечатки отчётов.

Порядок выполнения операции «Программирование режима обнуления данных»:

- В режиме “Гашение” нажать клавишу Х и АН;

- на индикаторе  - «Г.ОПЕР  =   к», где к=0 – данные по отчёту гасятся, как описано в п.5.1, к=1 – автоматически гасить данные по отчёту после печати ведомости   «Закрытие смены»;

- Если необходимо гасить данные по кассирам после закрытия смены, нажать цифровую клавишу 1, иначе - цифровую клавишу 0;

- на индикаторе  - «Г.ПОЧАС =   к»,

- Если необходимо гасить данные почасового отчёта после закрытия смены, нажать цифровую клавишу 1, иначе - цифровую клавишу 0;

- на индикаторе  - «Г.tОВАР =   к»,

- Если необходимо гасить данные по кодам товаров после закрытия смены, нажать цифровую клавишу 1, иначе - цифровую клавишу 0;

2.6 Программирование секции (вида услуг)

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием пользователя.

Операция позволяет разрешить или запретить работу с соответствующей секционной клавишей, присвоить секции (виду услуг) наименование, привязать налоги (к секции (виду услуг) могут быть привязаны только 2 налога).

Операция выполняется следующим образом в режиме «Гашение»:

- Нажать цифровую клавишу 1 (если секция открыта) или цифровую клавишу 0 (если секция временно закрыта).

- Нажать требуемую секционную клавишу (С1, С2, С3, С4 или ДС ВЗ (секция 5)). Индицируется номер первого привязанного налога  «НАЛОГ1=n», где n = 1, 2, 3, 4, если n=0 налог не привязан.

- Нажать клавишу И. Индицируется номер второго привязанного налога  «НАЛОГ2=n», где n = 1, 2, 3, 4, если n=0 налог не привязан.

- Нажать клавишу И. Индицируется шаблон для ввода кодов символов в виде «d00    Р  ».

- Ввести наименование секции (вида услуг) (не более 12-ти символов), используя табл.  4.

- Нажать клавишу И.

При программировании секций (вида услуг) от 5 до 8 нажать клавишу ДС ВЗ,  а далее с 1) по 6) пункт. В пункте 2) секционные клавиши С1, С2, С3, С4 соответствуют секциям (видам услуг) с 5 по 8.

Примечания.

1. Если не требуется программировать наименование секции (вида услуг), не выполняйте действие 5). В этом случае на чеках будет печататься номер соответствующей секции (вида услуг).

2. Если требуется сохранить прежнее наименование секции (вида услуг), после выполнения действия 4) нажмите клавишу С (сброс).

2.7 Программирование ставок налогов, скидок и наценок

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием пользователя.

Операция выполняется в режиме «Гашение» и позволяет установить 4 налоговые ставки, ставку скидки и ставку наценки. По умолчанию ставки считаются равными нулю. Тип вычисления каждого налога — выделяемый или начисляемый — программируется.

Для программирования ставок:

- Нажмите клавишу %.

- Индицируется ставка первого налога: «НЛГ1=хх.хх» (хх.хх – ранее введённое значение)

- Введите требуемую процентную ставку налога (от 0.00 до 99.99)

- Нажмите клавишу И. Индицируется шаблон для ввода кодов символов в виде «d00   Р   ».

- Введите наименование налога (не более 4-х символов), используя табл. 4.

- Нажмите клавишу И.

- Индицируется тип вычисления налога: «ПРИЗН.  n», где n=0 – выделяемый налог (НДС), n=1 – начисляемый налог (НСП).

- Введите требуемый тип налога 0 или 1 или нажмите клавишу И для сохранения прежнего значения.

- Для программирования ставок 2-ого, 3-его, 4-ого налогов повторить действия со 2) по 8).

- На индикаторе появится сообщение «НАЦЕН.  хх.хх».

- Введите требуемую процентную ставку наценки (от 0.00 до 99.99).

- Нажмите клавишу И.

- На индикаторе появится сообщение «(ПРОЦ.  хх.хх».

- Введите требуемую процентную ставку скидки (от 0.00 до 99.99).

- Нажмите клавишу И.

Если какой-либо параметр не изменяется, его можно не вводить.

Если значение какой-либо налоговой ставки равно нулю, то операции с соответствующим налогом в кассовом режиме блокируются.

Налоги пересчитываются в конце чека (билета) по клавише И в зависимости от скидок и наценок.

Примечание - Просмотр установленных налоговых ставок осуществляется по нажатию клавиши %. Переход к следующему параметру осуществляется по клавише И.

2.8 Программирование клише

Программирование осуществляется специалистом ЦТО с участием пользователя.

ККМ может печатать программируемое клише. Печать программируемого клише повышает информативность чека.

Программируемое клише может содержать не более шести строк. Строки программируются независимо одна от другой по цифровым клавишам: 1 – 6 (первая – шестая строки клише), причем 6-ая строка печатается в конце чека перед строкой с номером чека.

Для того чтобы запрограммировать одну из строк клише, нужно выполнить следующие действия: клавишей ВЫБ установить режим работы «Гашение»; нажать клавишу, соответствующую номеру программируемой строки (1-6) и клавишу ПИ. При этом на индикаторе появляется строка ввода: « d00   а n », d00 – количество вводимых символов, а – указатель алфавита (Р – русские, L – латинские буквы и символы), переключателем является клавиша ДС ВЗ, n – порядковый номер символа на клавише. Пользуясь табл. 4, ввести желаемую строку программируемого клише (до 24 символов узким шрифтом или до 12 - широким), при этом на индикаторе будут отображаться вводимые коды.

Для того чтобы ввести символ необходимо последовательно нажать: секционную клавишу (номер клавиши отображается на индикаторе справа), затем цифровую (количество вводимых символов увеличивается на один). Секционная клавиша указывает положение символа на цифровой клавише. Цифры вводятся без нажатия секционных клавиш. Например, для ввода «ОАО 777» нужно последовательно нажать:

С3,4, С1,7 С3,4 00, 7,7,7

| Таблица 4 |
| --- |
| клавиши | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | пробел | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДС ВЗ «Р» | Русские буквы и символы |
| С1 | : | # | Ш | Ь | . | М | Р | Ф | А | Д | И |
| С2 | & | * | Щ | Э | ( | Н | С | Х | Б | Е | Й |
| С3 | @ | - | Ъ | Ю | ) | О | Т | Ц | В | Ж | К |
| С4 | ! | “ | Ы | Я | , | П | У | Ч | Г | З | Л |
| ДС ВЗ «L» | Латинские буквы и символы |
| С1 |  | / | X | ; | + | M | R | F | A | D | I |
| С2 |  | Σ | Q | < | [ | N | S | H | B | E | Y |
| С3 |  | ^ | $ | > | ] | O | T | C | V | W | K |
| С4 |  | ′ | % | ? | = | P | U | J | G | Z | L |
| Примечание 1 – Для печати строки широким шрифтом необходимо в начале строки нажать клавишу «+», при этом на индикаторе после указателя алфавита появится символ «_». Клавиша «00» используется для ввода пробела между словами. Для отмены только что введенного символа нужно нажать клавишу С. Для окончания ввода нажмите клавишу И, при этом печатается запрограммированное клише. |
| Примечание 2 – Таблицу “Латинские буквы и символы” можно вывести на печать, находясь в режиме ввода символов последовательным нажатием клавиш КОД ТОВ и И. |

Примечания.

1. Для сферы торговли и сферы услуг в программируемом клише программируется наименование организации (индивидуального предпринимателя).

2. Для сферы услуг на автомобильном транспорте (маршрутное такси) в программируемом клише программируются наименование организации (индивидуального предпринимателя), вид транспорта, номер маршрута, государственный или регистрационный номер автомобиля, идентификатор водителя.

2.9 Программирование пароля гашения

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием представителя налоговых органов.

Операция необходима для защиты режима «Гашение» от несанкционированного доступа (случайное или намеренное закрытие архива ЭКЛЗ, обнуление итоговых накоплений денежных сумм, изменение программирования и т.д.).

Ввод пароля гашения производится в режиме «Гашение». Для выполнения операции необходимо последовательно нажать клавиши Х, КОД ТОВ.

На индикаторе появится запрос– «ПАРОЛЬГ». Ввести на цифровой клавиатуре значение пароля режима «Гашение» до 4-х цифр, или 0 - при отказе от этого пароля. Ввод завершается нажатием клавиши И. Для отказа от операции нажать клавишу С.

При установленном пароле режима «Гашение» пароль этого режима запрашивается при установке режима «Гашение». На индикаторе появится запрос «ПАРОЛЬГ». Для доступа к операциям режима «Гашение» следует ввести пароль на цифровой клавиатуре, затем нажать клавишу И. При неправильном вводе пароля ККМ запросит его снова.

2.10 Программирование паролей режима “Регистрации продаж” и режима “Снятия показаний”

Операция выполняется уполномоченным представителем организации, эксплуатирующей ККМ

Ввод паролей производится в режиме «Снятие показаний». Нажать клавишу ДС ВЗ, КОД ТОВ, на индикаторе появится запрос – «ПАРОЛЬ1». Ввести на цифровой клавиатуре значение пароля первого кассира (оператора) (до 4-х цифр), или 0 - при отказе от этого пароля. Ввод завершается нажатием клавиши И. Если пароль не меняется, нажать клавишу И без ввода цифровой информации.

На индикаторе появится запрос «ПАРОЛЬ2». Ввести на цифровой клавиатуре значение пароля второго кассира (оператора) ККМ (до 4-х цифр), или 0 - при отказе от этого пароля. Ввод завершается нажатием клавиши И. Если пароль не меняется нажать клавишу И без ввода цифровой информации.

Аналогично устанавливаются пароли для третьего и четвертого кассиров (операторов) и (в ответ на запрос «ПАРОЛЬП») пароль режима «Снятие показаний»

Если установлен хотя бы один пароль кассира (оператора), при переходе в режим «Регистрации продаж» на индикаторе появится запрос «ПАРОЛЬР». Для доступа к операциям режима «Регистрации продаж» следует ввести один из паролей с цифровой клавиатуры и нажать клавишу И. При неправильном вводе пароля ККМ запросит его снова.

При установленном пароле режима «Снятие показаний» пароль этого режима запрашивается при установке режима «Снятие показаний». На индикаторе появится запрос «ПАРОЛЬП». Для доступа к операциям режима «Снятие показаний» следует ввести пароль с цифровой клавиатуры и нажать клавишу И. При неправильном вводе пароля ККМ запросит его снова.

2.11 Печать запрограммированных параметров

Операция выполняется пользователем или представителем налоговых органов.

Клавишей ВЫБ установить режим «Снятие показаний». При выполнении операции печатаются запрограммированные наименования секций (вида услуг) и тип налогообложения, установленные вид, значения и наименования налоговых ставок. Нажмите клавишу «%».

| С П Р А В К А О ПРОГРАММИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| ПРОГР–ИЙ КОД: 0707 1. Н12 | - режим работы - номер секции, наименование, - номера налогов |
| 2. ФРУКТЫ Н11 |  |
| 3. ОТД.№250 Н00 |  |
| 4. МОЛОКО Н00 |  |
|  | Данные о налогах: |
| НАЛОГ1 НАА 15.00% НДС |  |
| НАЛОГ2 ББ 25.00% НСП | номер, наименование, ставка, |
| НАЛОГ3 С 15.00% НДС | способ вычисления |
| НАЛОГ4 НДС 5.00% НСП |  |
| СКИДКА 1.50% | - ставка скидки - |
| НАЦЕНКА 2.00% | - ставка наценки - |
| ГАСИТЬ ОТЧЕТЫ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ: |  |
| 1.ПО КАССИРАМ – НЕТ |  |
| 2.ПОЧАСОВОЙ - НЕТ |  |
| 3.ПО ТОВАРАМ - НЕТ |  |
| ДОПОЛНИТ. ВИДЫ ОПЛАТ |  |
| 1. ОПЛАТА1 |  |
| 2. ОПЛАТА2 |  |

2.12 Программирование кодов товаров (услуг)

Операция выполняется пользователем.

В режиме «Снятие показаний». Для учета отдельного вида товара (отдельной услуги) необходимо использовать код товара (услуги). Товару (услуге) присваивается код, программируется цена и секция (вид услуги), в которой он будет учитываться. В кассовом режиме при продаже этого товара (оказании этой услуги) оператору достаточно ввести на цифровой клавиатуре код товара (услуги) и нажать клавишу КОД ТОВ. А в конце смены, распечатав отчет по кодам товаров, можно узнать, какое количество данного товара (услуги) и на какую сумму было продано (оказано).

Операция «Программирование кода товара» выполняется в режиме «Снятие показаний» следующим образом:

1) ввести с цифровой клавиатуры код товара (услуги) от 0 до 6000;

2) нажать клавишу КОД ТОВ, на индикаторе появится подсказка «ЦЕНА»;

3) ввести с цифровой клавиатуры цену товара (услуги), ее разрядность не должна превышать разрядность, заданную при операции «Программирование режимов работы»;

4) нажать соответствующую секционную клавишу, запрограммированную ранее; если секция (вид услуги) не запрограммирована, выдается сообщение «СО». Нажать клавишу С, в режиме «Гашение» выполнить п.2.6. и повторить операцию «Программирование кода товара»;

5) ввести название товара (услуги). На индикаторе: « d00   P ». Если название товара (услуги) не вводится, нажать клавишу И. Если название не меняется, нажать клавишу С. Если необходим ввод названия товара (услуги), пользуясь таблицей 4, ввести название товара (услуги) (не более 24 символов узким шрифтом или 12 символов широким) и нажать клавишу И.

6) на индикаторе «ВВОД ЕАН» с помощью сканера или с клавиатуры ввести штрих код (от 6 до 13 цифр). Ввод данных с клавиатуры завершить клавишей И или нажать клавишу С, если штрих код не используется.

Например, в секции 2 имеется сок по цене 12 рублей за бутылку, присваиваем этому товару код 10 и штрих код 1, 2, 3, 4, 5, 6. Штрих код вводится с клавиатуры. Операция выполняется следующим образом: <1> <0> <КОД ТОВ> <1> <2> <0> <0> <С2> <C2> <5> <C3> <4> <C3> <9> <И> <1> <2> <3> <4> <5> <6> <И>

2.13 Печать запрограммированных кодов товаров (услуг)

Операция выполняется пользователем или представителем налоговых органов.

Для печати в режиме «Снятие показаний» нажать клавишу КОД ТОВ, ввести начальное и конечное значение кодов товаров (услуг), необходимых для печати, при этом печатаются запрограммированные данные из заданного интервала. Если штрих код не вводился, он не печатается.

| КОДЫ ТОВАРОВ |  |
| --- | --- |
| СОК | - название товара (услуги) |
| 0010КОД 2 *12.00@ | - секция (вид услуги), цена за единицу товара (услуги) и ее обозначение (@) |
| ШК 123456 | - штрих-код |
| Б В Г Д Е Ж З | - название товара (услуги) |
| 0099КОД 2 *5.00@ | - секция (вид услуги), цена за единицу товара (услуги) |

2.14 Установка и индикация номера ККМ

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием пользователя.

Для индикации номера ККМ необходимо в режиме «Гашение» нажать клавишу –, на индикаторе появится сообщение «Н.xxxxxxxx», где xxxxxxxx - заводской (серийный) номер ККМ, считанный из ФП.

Если номер ККМ равен нулю (не установлен), то его необходимо записать в ФП следующим образом:

1) установить режим «Гашение»;

2) набрать на клавиатуре заводской номер ККМ (до 8 цифр) и нажать клавишу –, на индикаторе появится запрос «УВЕРЕН?»;

3) для подтверждения на цифровой клавиатуре вновь набрать заводской номер ККМ и нажать клавишу И.

Если порядок нажатия клавиш нарушен или заводской номер уже установлен, индицируется сообщение «СО». Нажмите клавишу С и повторите операцию.

2.15 Программирование режима печати

Операция выполняется кассиром (оператором).

Программируется режим работы термопечатающего устройства. Операция проводится в режиме «Сервисный» следующим образом: нажать клавишу ДС ВЗ, на индикаторе появится сообщение: «Р.ПЧУ   mn», где n=0-9 (интенсивность), m = 1, 2, 3   (высота символов).

Ввести число из двух цифр, нажать клавишу И. Отказ от операции - по клавише С.

Путём подбора выберите наилучший режим печати.

При обнулении ОЗУ устанавливается режим печати m = 3, n = 5.

2.16 Программирование режима энергосбережения

Операция выполняется кассиром (оператором).

Переход машины в режим энергосбережения происходит через 20 секунд после последнего нажатия клавиши, при этом на индикаторе в крайней левой позиции загорается мигающая точка. Отключение машины происходит через запрограммированное количество минут после нажатия последней клавиши.

Программирование отключения проводится в режиме «Сервисный» следующим образом: нажать клавишу КОД ТОВ, на индикаторе – «ЭНЕР.СБ. nn», где nn - минуты работы ККМ после последнего нажатия клавиши (0–59). Режим завершается нажатием клавиши И. Если введён 0 – режимы энергосбережения и отключения машины перестают действовать.

При обнулении ОЗУ устанавливается режим энергосбережения и время отключения ККМ через 10 минут.

3 Действия кассира (оператора)

Переход в режим «Регистрация продаж» выполняется нажатием клавиши ВЫБ. При этом в первом слева разряде индикатора выводится буква «Р».

Режим «Регистрация продаж» проводится кассиром (оператором) в течение дня и предусматривает:

- учет (накопление) стоимости проданных товаров и суммы налога с продажи в секционных регистрах, в регистре кассовой выручки, в регистре сменной выручки, в регистре налога с продажи;

- автоматический подсчет стоимости покупок одного покупателя, если их количество больше одной.

Примечание - Максимальная сумма продаж по одному чеку не должна превышать 9 разрядов (9999999.99). В случае если вводимая цена приведет к большему итогу по чеку, на индикатор выводится сообщение «СО». При этом нужно нажать клавишу С и, либо завершить оформление данного чека, либо ввести цену, которая не приведет к превышению максимальной суммы по чеку. Количество строк, печатаемых в пределах чека не должно превышать 50. Индицируется сообщение «СО ДЛ.Ч.». Нажать С и И.

Если запрограммированы пароли операторов-кассиров, то при входе в режим «Регистрация продаж» необходимо ввести пароль того кассира (оператора), номер которого был введен в операции «Начало смены».

3.1 Пробный чек

При нажатии на клавишу И печатается пробный (нулевой) чек.

СПАСИБО

ИНН 124532581478

М12345678 16/11/07

ПРОБНЫЙ

N0012 Ф КАССИР4 11:25

3.2 Отображение времени и даты

Операция позволяет посмотреть текущие время и дату в режиме «Сервисный», или в режиме «Регистрации продаж» установленные во встроенных часах ККМ. Для корректного выполнения операции оформление текущего чека должно быть завершено.

- Необходимо нажать клавишу #, индицируется текущее время в виде «ЧЧ-ММ-СС» (ЧЧ - часы, ММ - минуты, СС – секунды).

- После нажатия на клавишу И индицируется текущая дата: «dА  ДД.ММ.ГГ» (день, месяц, год). Выход из операции по нажатию любой клавиши.

3.3 Начало смены

Операция выполняется перед началом новой смены в режиме «Снятие показаний» и возможна только в том случае, если перед этим была проведена операция «Закрытие смены». При попытке проведения операции «Начало смены» в нарушение данного условия выполнение операции блокируется, на индикатор выводится сообщение «СО».

Для выполнения данной операции нажмите клавиши: цифровую 1 и И, при этом на индикатор выводится сообщение «- -НС- -». Для продолжения нажать клавишу И. На индикатор выводится текущее время в виде "ЧЧ-ММ-СС", где ЧЧ - часы, ММ - минуты, СС - секунды. При необходимости на цифровой клавиатуре ввести текущее время ЧЧММ и нажать клавишу И. Индицируется введенное время. Нажмите клавишу И. Индицируется дата в виде "dА  ДД.ММ.ГГ", где ДД - день, ММ - месяц, ГГ - год. При необходимости с цифровой клавиатуры ввести новую дату в виде ДДММГГ. При установке даты требуется ввести 5 или 6 цифр (незначащий нуль можно не вводить). Ввод даты завершается нажатием клавиши И. Если предыдущая дата отличается от вновь введенной более чем на один день или происходит смена месяца, то на индикатор выводится запрос "? ДДММГГ". Для подтверждения операции нажать клавишу И. Индицируется номер оператора-кассира в виде "ОПЕР.?   1", с цифровой клавиатуры ввести номер работающего оператора (от 1 до 4) или оставить прежним и нажать И.  Печатается следующая информация:

| - НАЧАЛО СМЕНЫ - |  | - НАЧАЛО СМЕНЫ - |
| --- | --- | --- |
| ВЫРУЧКА ..........0.00Х | - сменная выручка | ВЫРУЧКА ..........0.00Х |
| ИТОГО ..........0.00Х | - итоговая выручка | НИ .........00000000000.00Х |

3.4 Внесение денег в кассу

Операция выполняется в режиме «Снятие показаний» следующим образом:

1) введите на цифровой клавиатуре внесенную сумму;

2) нажмите клавишу  «+».

Например, вводится <1> <2> <0> <5> <1> <+>. Это означает, что в кассу вносится сумма 120.51 руб. При неоднократном внесении суммы в кассу в течение одной смены внесенная сумма накапливается.

| ВНЕСЕНО *120.51Х | - внесенная сумма (сумма прихода) |
| --- | --- |

3.5 Ввод цены и секции

Операция выполняется в режиме «Регистрации продаж». Ввод цены товара осуществляется с цифровой клавиатуры (не более 8 цифр) и завершается нажатием соответствующей секционной клавиши или клавиши ДС ВЗ и секционной. При этом индицируется информация в виде «N.  ХХХХХХХ» (где ХХХХХХХ – стоимость товара, «N» - номер  секционной клавиши), и печатается строка:

| СЕКЦИЯ1 *12.00 | - секция (услуга), стоимость товара |
| --- | --- |

Если работа с данной секцией (услугой) запрещена, то при нажатии секционной клавиши индицируется сообщение «СО».

3.6 Ввод количества товара

Операция выполняется в режиме «Регистрации продаж». Ввод кассиром количества товара, цены и номера секции осуществляется в следующей последовательности:

1) ввод числового значения количества (не более 5 разрядов независимо от разделителя). Количество может быть целым или дробным. Разделителем является точка «.», расположенная на клавиатуре. Разделитель может отделять до трех цифр. Примеры чисел: 99999;  999.77;  11.055;

2) по нажатию клавиши Х в крайней левой позиции индицируется символ «У»;

3) ввод цены и секции товара (п. 3.5).

При нажатии соответствующей секционной клавиши печатается введенная информация:

| 1.5Х *8.00@ | - цена за единицу товара и ее обозначение (@) |
| --- | --- |
| СЕКЦИЯ1 *12.00 | - секция (услуга), стоимость товара |
| И Т О Г *12.00 |  |

3.7 Ввод кода товара

Ввод стоимости единицы товара может быть опущен. В этом случае в качестве стоимости единицы товара выбирается цена, запрограммированная через код товара.

Ввод стоимости единицы товара через код товара осуществляется в режиме «Регистрации продаж» следующим образом:

- ввод кода товара от 0 до 6000 или штрих код от 6 до 13 цифр;

- нажать клавишу КОД ТОВ; печатается следующая информация:

| А Б В Г Д Е Ж З | - название товара |
| --- | --- |
| СЕКЦИЯ1 *5.00 | - секция (услуги), стоимость товара |

Если код товара не запрограммирован, индицируется сообщение «СО»; нажмите клавишу С, если штрих код введен неверно выдается сообщение «не найден». Ввод штрих кода может быть осуществлен при помощи сканера. В этом случае машина воспринимает от 6 до 13 символов в виде “0” – “9” (30Н – 39Н).

Для ввода штрих кода с товара можно использовать сканер.

Если в режиме “Регистрации продаж” сканером считать штрих-код с товара, происходит автоматический ввод кода и поиск товара в базе ККМ.

При успешном поиске печатаются данные о товаре на чеке и происходит его автоматический учет (сообщение на индикаторе “…” говорит о поиске в дополнительной памяти).

3.8 Повтор

В режиме «Регистрации продаж». Для повторения предыдущей продажи необходимо нажать ту же секционную клавишу или клавишу КОД ТОВ. При этом, повторяется печать предыдущей продажи (название или номер секции и стоимость проданного товара, количество, код товара, налог, если эти данные были введены).

Если нажата другая клавиша, на индикатор выдается сообщение «СО», нажать клавишу С.

|  |  | 1.5Х *8.00@ |
| --- | --- | --- |
| СЕКЦИЯ1 *12.00 |  | СЕКЦИЯ1 *12.00 |
| СЕКЦИЯ1 *12.00 | - повтор - | 1.5Х *8.00@ |
|  |  | СЕКЦИЯ1 *12.00 |
| А Б В Г Д Е Ж З |  |  |
| 1.5Х *5.00@ |  | СЕКЦИЯ1 *10.00 |
| СЕКЦИЯ2 *7.50 |  | 5% *0.50Н |
| А Б В Г Д Е Ж З |  | СЕКЦИЯ1 *10.00 |
| 1.5Х *5.00@ | - повтор - | 5% *0.50Н |
| СЕКЦИЯ2 *7.50 |  |  |

3.9 Исчисление налога

Операция осуществляется в режиме «Регистрации продаж». Исчисление налога на продажу производится в соответствии с запрограммированными ранее параметрами: тип налога (начисляемый или выделяемый), вычисление налога (автоматически или по клавише), тип налогообложения в секции («привязка» налога к секции).

3.9.1 Налоги «привязаны» к секции, и запрограммировано автоматическое вычисление налога.

Сразу после регистрации продажи вычисляются суммы налогов в соответствии с запрограммированным типом налогов и печатается (если запрограммирована печать строки о налогах) наименование, ставка и сумма налогов.

3.9.2 Налоги «привязаны» к секции, и запрограммировано вычисление налога по клавише.

Для исчисления налога сразу после регистрации продажи нажмите клавишу «%». На чеке печатается (если запрограммирована печать строки о налогах)  наименование, ставка и сумма «привязанного» к данной секции налога, исчисленная в соответствии с запрограммированным типом налога.

3.9.3 Налоги «не привязаны» к секции.

Для исчисления налога на продажу сразу же после регистрации продажи введите с цифровой клавиатуры номер (или 2номера) налога(ов) (например 1 - первый налог или 23 - второй и третий налог), затем нажмите клавишу «%». На чеке печатаются (если запрограммирована печать строки о налогах) наименование, ставка и исчисленная сумма указанного налога.

| СЕКЦИЯ1 *100.00 |  |
| --- | --- |
| НСП+ 15% *15.00H | - наименование, ставка и сумма налога |

3.10 Скидка, наценка

Операция проводится в режиме «Регистрации продаж». Операции «Скидка», «Наценка» могут применяться к продаже или к промежуточному итогу (перед операциями скидки, наценки нажать клавишу ПИ). Возможны два способа ввода скидки (наценки):

- Нажать клавишу «–» для проведения скидки или «+» для проведения операции наценки, если используется запрограммированная ставка скидки (наценки);

- На цифровой клавиатуре ввести ставку скидки (наценки) хх.хх (от 0.00% до 99.99%) и нажать клавишу «–» для проведения операции скидки или «+» для проведения операции наценки, если используется незапрограммированная ставка скидки (наценки).

| СЕКЦИЯ1 *10.00 |  | СЕКЦИЯ1 *10.00 |
| --- | --- | --- |
| -50% *5.00 |  | +50% *5.00 |
| ИТОГ *5.00 |  | И Т О Г *15.00 |

3.11 Отмена чека

В режиме «Регистрации продаж», до операции «Завершение чека», имеется возможность полной отмены чека. Необходимость отмены может быть вызвана ошибкой кассира (оператора).

Для отмены ошибочно проведенной операции продажи (до нажатия клавиши И) необходимо нажать клавишу АН, при этом отменяется весь чек. Производится печать следующей информации:

1 *50.00 2 *10.00 * ОТМЕНА ЧЕКА *

3.12 Промежуточный итог

Для подсчета суммы, причитающейся с покупателя после любого количества покупок, надо нажать клавишу ПИ в режиме «Регистрации продаж». При этом на индикатор выводится сообщение: «≡ XXXXXXX», где XXXXXXX – сумма промежуточного итога.

3.13 Завершение чека

После регистрации всех продаж необходимо завершить чек. Только после выполнения завершения чек становится документом.

При завершении чека существует возможность произвести оплату:

- наличными без подсчета сдачи;

- наличными с подсчетом сдачи;

- оплатой 1;

- оплатой 2.в

Внимание! Возможно завершение чека различными типами оплаты. Если при оплате 1 или 2 введена сумма меньшая, чем необходимо по чеку, недостающая сума учитывается как оплата наличными.

В режиме «Регистрации продаж». Завершение чека зависит от операции «Программирование режимов работы». Если запрограммирован чек на одну продажу (услугу), то завершение чека происходит автоматически. Во всех других случаях завершение чека происходит по клавише И, при этом печатается итоговая строка:

| И Т О Г *30.00 N0066 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 00000681 #014583 |  | И Т О Г *30.00 НДС 20.00% *5.00Н N0067 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 | – сумма по чеку – итоговая сумма по налогу – номер ЭКЛЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00000682 #014583 | – номер и значение КПК |

Если запрограммирован режим «С разделением по секциям» (В=4), перед нажатием клавиши И, была нажата клавиша # печатается документ об итоговой сумме по пробитым чекам и сдаче.

3.14 Виды оплат

Наличными без подсчета сдачи

Завершение чека зависит от операции «Программирование режимов работы». Если запрограммирован чек на одну продажу (услугу), то завершение чека происходит автоматически. Во всех других случаях завершение чека происходит по клавише И, при этом печатается итоговая строка:

| И Т О Г *30.00 N0066 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 00000681 #014583 |  | И Т О Г *30.00 НДС 20.00% *5.00Н N0067 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 | – сумма по чеку – итоговая сумма по налогу – номер ЭКЛЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00000682 #014583 | – номер и значение КПК |

Наличными с подсчетом сдачи

Для определения суммы сдачи покупателю необходимо после последней продажи или подсчета промежуточного итога ввести сумму, полученную от покупателя, и нажать клавишу И. Индицируется сумма сдачи и символ «=.». Если запрограммирован обычный чек с печатью сдачи, то печатаются следующие данные:

| И Т О Г *10.00 | – сумма по чеку |
| --- | --- |
| ОПЛАТА *50.00 | – сумма наличных |
| СДАЧА *40.00 | – сдача |
| N0003 Ф КАССИР4 22:17 |  |

Если при подсчете сдачи получится отрицательная сумма, индицируется сообщение «СО», после этого необходимо нажать клавишу С и продолжить работу на ККМ. Сумму по чеку можно посмотреть, выполнив операцию «Промежуточный итог».

ОПЛАТА 1

Наименование оплаты 1 в ККМ определено как ОПЛАТА1. Оно может быть перепрограммировано в операции «Программирование дополнительных видов оплаты».

Для ввода и учета суммы оплатой 1 необходимо перед завершением чека нажмите клавиши 1 и ПИ. Индицируется сообщение “⊓” и сумма по чеку. Введите сумму, оплачиваемую оплатой 1 (если сумма по чеку совпадает с оплачиваемой, то ее вводить не обязательно) и нажмите клавишу И.

Если при оплате 1 введена сумма меньшая, чем необходимо по чеку, недостающая сумма учитывается как оплата наличными.

ОПЛАТА 2

Наименование оплаты 2 в ККМ определено как ОПЛАТА2. Оно может быть перепрограммировано в операции «Программирование дополнительных видов оплаты».

Для ввода и учета суммы оплатой 2 необходимо перед завершением чека нажмите клавиши 2 и ПИ. Индицируется сообщение “⊓” и сумма по чеку. Введите сумму, оплачиваемую оплатой 2 (если сумма по чеку совпадает с оплачиваемой, то ее вводить не обязательно) и нажмите клавишу И.

Если при оплате 2 введена сумма меньшая, чем необходимо по чеку, недостающая сумма учитывается как оплата наличными.

| И Т О Г *30.00 КРЕДИТ *30.00 N0068 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 00000681 #014583 |  | И Т О Г *30.00 ОПЛАТА2 *20.00 НАЛИЧНЫМИ *10.00 N0069 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 | – сумма по чеку – итоговая сумма по налогу – номер ЭКЛЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00000682 #014583 | – номер и значение КПК |

3.15 Подсчет суммы сдачи

Операция выполняется в режиме «Регистрации продаж». Для определения суммы сдачи покупателю, необходимо после последней продажи или подсчета промежуточного итога ввести сумму, полученную от покупателя, и нажать клавишу И. Индицируется сумма сдачи и буква «=.». Если запрограммирован обычный чек с печатью сдачи, то печатаются следующие данные:

| И Т О Г *10.00 | - сумма по чеку |
| --- | --- |
| ОПЛАТА *50.00 | - сумма наличных |
| СДАЧА *40.00 | - сдача |
| N0003 Ф КАССИР4 22:17 |  |

Если при подсчете сдачи получится отрицательная сумма, индицируется сообщение «СО», после этого необходимо нажать клавишу С и продолжить работу на ККМ. Сумму по чеку можно посмотреть, выполнив операцию «Промежуточный итог».

3.16 Возврат

Операция выполняется пользователем.

Клавишей ВЫБ выберете режим «Снятие показаний». При выполнении операции производится регистрация возврата товара, выплаты стоимости возвращаемого товара из кассы и пополнение соответствующего сменного и итогового денежных регистров.

Возвращаемая сумма не может быть более суммы, имеющейся в кассе на момент возврата, в противном случае выполнение операции блокируется, на индикатор выводится сообщение «СО».

Операция выполняется в режиме «Снятие показаний» следующим образом:

1) нажмите клавишу ДС ВЗ;

2) введите на цифровой клавиатуре возвращаемую сумму, отличную от 0;

3) нажмите секционную клавишу, происходит печать следующей информации:

| - - - - ВОЗВРАТ - - - - 1 *50.00 | - сумма возврата |
| --- | --- |
| N0029 КАССИР4 09:34 |  |
| ЭКЛЗ 0237256798 00000688 #014370 |  |

3.17 Выплата денег из кассы

Операция выполняется пользователем.

При выполнении операции производится регистрация выплаты денег из кассы, не связанной с торговыми операциями, и пополнение соответствующего сменного денежного регистра.

Выплачиваемая сумма не может быть более суммы, имеющейся в кассе на момент выплаты, в противном случае выполнение операции блокируется, на индикатор выводится сообщение «СО».

Операция выполняется в режиме «Снятие показаний» следующим образом:

1) введите на цифровой клавиатуре выплачиваемую сумму;

2) нажмите клавишу  «-», происходит печать следующей информации:

| ВЫПЛАТА *100.00Х | - выплаченная сумма (сумма расхода) |
| --- | --- |

3.18 Ввод артикула

В режиме «Регистрации продаж»:

- Введите с цифровой клавиатуры артикул или номер документа (до 13 цифр).

- Нажмите клавишу #. На чеке печатается строка, содержащая введенный номер.

N 123456789 #

3.19 Отключение/включение звукового сигнала

Операция осуществляется по клавише ПИ в режиме «Сервисный» - перебором.

3.20 Калькулятор

В режиме «Сервисный». Калькулятор позволяет выполнять операции сложения (клавиша +), вычитания (клавиша -) и умножения (клавиша Х). Для получения результата используется клавиша И, для ввода чисел – цифровые клавиши и клавиша .  .

Порядок проведения арифметических операций:

1) введите первое число и нажмите клавишу действия (+, - или Х);

3) введите второе число и нажмите клавишу действия (+, - или Х) или клавишу И для получения результата операции. После нажатия клавиши И результат обнуляется.

Ошибка при вводе числа устраняется нажатием клавиши С, при этом сбрасывается последнее введенное число. Для сброса результата необходимо повторно нажать клавишу С.

4 Действия оператора для сферы услуг на автомобильном транспорте (маршрутное такси)

Переход в режим «Регистрация продаж» выполняется нажатием клавиши ВЫБ. При этом в первом слева разряде индикатора выводится буква «Р».

Если запрограммированы пароли операторов, то при входе в режим «Регистрация продаж» необходимо ввести пароль того оператора, номер которого был введен в операции «Начало смены».

4.1 Пробный билет

При нажатии на клавишу И печатается пробный (нулевой) билет.

СПАСИБО

ИНН 124532581478

М12345678 16/11/07

ПРОБНЫЙ

N0012 Ф КАССИР4 11:25

4.2 Отображение времени и даты

Операция позволяет посмотреть текущие время и дату в режиме «Сервисный», или в режиме «Регистрации продаж» установленные во встроенных часах ККМ. Для корректного выполнения операции оформление текущего билета должно быть завершено.

- Необходимо нажать клавишу #, индицируется текущее время в виде «ЧЧ-ММ-СС» (ЧЧ - часы, ММ - минуты, СС – секунды).

- После нажатия на клавишу И индицируется текущая дата: «dА  ДД.ММ.ГГ» (день, месяц, год). Выход из операции по нажатию любой клавиши.

4.3 Начало смены

Операция выполняется перед началом новой смены в режиме «Снятие показаний» и возможна только в том случае, если перед этим была проведена операция «Закрытие смены». При попытке проведения операции «Начало смены» в нарушение данного условия выполнение операции блокируется, на индикатор выводится сообщение «СО».

Для выполнения данной операции нажмите клавиши: цифровую 1 и И, при этом на индикатор выводится сообщение «- -НС- -». Для продолжения нажать клавишу И. На индикатор выводится текущее время в виде "ЧЧ-ММ-СС", где ЧЧ - часы, ММ - минуты, СС - секунды. При необходимости на цифровой клавиатуре ввести текущее время ЧЧММ и нажать клавишу И. Индицируется введенное время. Нажмите клавишу И. Индицируется дата в виде "dА  ДД.ММ.ГГ", где ДД - день, ММ - месяц, ГГ - год. При необходимости с цифровой клавиатуры ввести новую дату в виде ДДММГГ. При установке даты требуется ввести 5 или 6 цифр (незначащий нуль можно не вводить). Ввод даты завершается нажатием клавиши И. Если предыдущая дата отличается от вновь введенной более чем на один день или происходит смена месяца, то на индикатор выводится запрос "? ДДММГГ". Для подтверждения операции нажать клавишу И. Индицируется номер оператора-кассира в виде "ОПЕР.?   1", с цифровой клавиатуры ввести номер работающего оператора (от 1 до 4) или оставить прежним и нажать И.  Печатается следующая информация:

| - НАЧАЛО СМЕНЫ - |  | - НАЧАЛО СМЕНЫ - |
| --- | --- | --- |
| ВЫРУЧКА ..........0.00Х | - сменная выручка | ВЫРУЧКА ..........0.00Х |
| ИТОГО ..........0.00Х | - итоговая выручка | НИ .........00000000000.00Х |

4.4 Внесение денег в кассу

Операция выполняется в режиме «Снятие показаний» следующим образом:

1) введите на цифровой клавиатуре внесенную сумму;

2) нажмите клавишу  «+».

Например, вводится <1> <2> <0> <5> <1> <+>. Это означает, что в кассу вносится сумма 120.51 руб. При неоднократном внесении суммы в кассу в течение одной смены внесенная сумма накапливается.

| ВНЕСЕНО *120.51Х | - внесенная сумма (сумма прихода) |
| --- | --- |

4.5 Ввод цены и вида услуг

Операция выполняется в режиме «Регистрации продаж». Ввод цены услуги осуществляется с цифровой клавиатуры (не более 8 цифр) и завершается нажатием соответствующей секционной клавиши или клавиши ДС ВЗ и секционной. При этом индицируется информация в виде «N.  ХХХХХХХ» (где ХХХХХХХ – стоимость услуги, «N» - номер  секционной клавиши), и печатается строка:

| ПРОЕЗД1 *12.00 | - вид услуги, стоимость услуги |
| --- | --- |

Если работа с данным видом услуг запрещена, то при нажатии секционной клавиши индицируется сообщение «СО».

4.6 Ввод кода услуги

Ввод стоимости услуги может быть опущен. В этом случае в качестве стоимости услуги выбирается цена, запрограммированная через код услуги.

Ввод стоимости услуги через код услуги осуществляется в режиме «Регистрации продаж» следующим образом:

- ввод кода услуги от 0 до 6000;

- нажать клавишу КОД ТОВ; печатается следующая информация:

| А Б В Г Д Е Ж З | - название услуги |
| --- | --- |
| ПРОЕЗД1 *5.00 | - вид услуги, стоимость услуги |

Если код услуги не запрограммирован, индицируется сообщение «СО»; нажмите клавишу С.

4.7 Повтор

В режиме «Регистрации продаж». Для повторения предыдущей услуги необходимо нажать ту же секционную клавишу или клавишу КОД ТОВ. При этом, повторяется печать предыдущей услуги (название или номер вида услуг и стоимость оказанной услуги, код услуги, налог, если эти данные были введены).

Если нажата другая клавиша, на индикатор выдается сообщение «СО», нажать клавишу С.

|  |  | ПРОЕЗД1 *10.00 |
| --- | --- | --- |
| ПРОЕЗД1 *12.00 |  | 5% *0.50Н |
| ПРОЕЗД1 *12.00 | - повтор - | ПРОЕЗД1 *10.00 |
|  |  | 5% *0.50Н |

4.8 Исчисление налога

Операция осуществляется в режиме «Регистрации продаж». Исчисление налога на услугу производится в соответствии с запрограммированными ранее параметрами: тип налога (начисляемый или выделяемый), вычисление налога (автоматически или по клавише), тип налогообложения в виде услуг («привязка» налога к виду услуг).

4.8.1 Налоги «привязаны» к виду услуг, и запрограммировано автоматическое вычисление налога.

Сразу после регистрации услуги, вычисляются суммы налогов в соответствии с запрограммированным типом налогов и печатается (если запрограммирована печать строки о налогах) наименование, ставка и сумма налогов.

4.8.2 Налоги «привязаны» к виду услуг, и запрограммировано вычисление налога по клавише.

Для исчисления налога сразу после регистрации услуги нажмите клавишу «%». На билете печатается (если запрограммирована печать строки о налогах) наименование, ставка и сумма «привязанного» к данному виду услуг налога, исчисленная в соответствии с запрограммированным типом налога.

4.8.3 Налоги «не привязаны» к виду услуг.

Для исчисления налога на услугу сразу же после регистрации услуги введите с цифровой клавиатуры номер (или 2номера) налога(ов) (например 1 - первый налог или 23 - второй и третий налог), затем нажмите клавишу «%». На билете печатаются (если запрограммирована печать строки о налогах) наименование, ставка и исчисленная сумма указанного налога.

| ПРОЕЗД1 *100.00 |  |
| --- | --- |
| НСП+ 15% *15.00H | - наименование, ставка и сумма налога |

4.9 Скидка, наценка

Операция проводится в режиме «Регистрации продаж». Операции «Скидка», «Наценка» могут применяться к услуге или к промежуточному итогу (перед операциями скидки, наценки нажать клавишу ПИ). Возможны два способа ввода скидки (наценки):

- Нажать клавишу «–» для проведения скидки или «+» для проведения операции наценки, если используется запрограммированная ставка скидки (наценки);

- На цифровой клавиатуре ввести ставку скидки (наценки) хх.хх (от 0.00% до 99.99%) и нажать клавишу «–» для проведения операции скидки или «+» для проведения операции наценки, если используется незапрограммированная ставка скидки (наценки).

| ПРОЕЗД1 *10.00 |  | ПРОЕЗД1 *10.00 |
| --- | --- | --- |
| -50% *5.00 |  | +50% *5.00 |
| ИТОГ *5.00 |  | И Т О Г *15.00 |

4.10 Отмена билета

В режиме «Регистрации продаж», до операции «Завершение билета», имеется возможность полной отмены билета. Необходимость отмены может быть вызвана ошибкой оператора.

Для отмены ошибочно проведенной услуги (до нажатия клавиши И) необходимо нажать клавишу АН, при этом отменяется весь билет. Производится печать следующей информации:

1 *50.00 2 *10.00 * ОТМЕНА ЧЕКА *

4.11 Промежуточный итог

Для подсчета суммы, причитающейся с пассажира после любого количества услуг, надо нажать клавишу ПИ в режиме «Регистрации продаж». При этом на индикатор выводится сообщение: «≡ XXXXXXX», где XXXXXXX – сумма промежуточного итога.

4.12 Завершение билета

После регистрации всех услуг необходимо завершить билет. Только после выполнения завершения билет становится документом.

При завершении билета существует возможность произвести оплату:

- наличными без подсчета сдачи;

- наличными с подсчетом сдачи;

- оплатой 1;

- оплатой 2.в

Внимание! Возможно завершение чека различными типами оплаты. Если при оплате 1 или 2 введена сумма меньшая, чем необходимо по чеку, недостающая сума учитывается как оплата наличными.

В режиме «Регистрации продаж». Завершение билета зависит от операции «Программирование режимов работы». Если запрограммирован билет на одну поездку, то завершение билета происходит автоматически. Во всех других случаях завершение билета происходит по клавише И, при этом печатается итоговая строка:

| И Т О Г *30.00 N0066 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 00000681 #014583 |  | И Т О Г *30.00 НДС 20.00% *5.00Н N0067 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 | – сумма по билету – итоговая сумма по налогу – номер ЭКЛЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00000682 #014583 | – номер и значение КПК |

Если запрограммирован режим «С разделением по видам услуг» (В=4), перед нажатием клавиши И, была нажата клавиша # печатается документ об итоговой сумме по оказанным услугам и сдаче.

4.13 Виды оплат

Наличными без подсчета сдачи

Завершение билета зависит от операции «Программирование режимов работы». Если запрограммирован билет на одну услугу, то завершение билета происходит автоматически. Во всех других случаях завершение билета происходит по клавише И, при этом печатается итоговая строка:

| И Т О Г *30.00 N0066 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 00000681 #014583 |  | И Т О Г *30.00 НДС 20.00% *5.00Н N0067 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 | – сумма по билету – итоговая сумма по налогу – номер ЭКЛЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00000682 #014583 | – номер и значение КПК |

Наличными с подсчетом сдачи

Для определения суммы сдачи пассажиру необходимо после оказания последней услуги или подсчета промежуточного итога ввести сумму, полученную от пассажира, и нажать клавишу И. Индицируется сумма сдачи и символ «=.». Если запрограммирован обычный билет с печатью сдачи, то печатаются следующие данные:

| И Т О Г *10.00 | – сумма по билету |
| --- | --- |
| ОПЛАТА *50.00 | – сумма наличных |
| СДАЧА *40.00 | – сдача |
| N0003 Ф КАССИР4 22:17 |  |

Если при подсчете сдачи получится отрицательная сумма, индицируется сообщение «СО», после этого необходимо нажать клавишу С и продолжить работу на ККМ. Сумму по билету можно посмотреть, выполнив операцию «Промежуточный итог».

ОПЛАТА 1

Наименование оплаты 1 в ККМ определено как ОПЛАТА1. Оно может быть перепрограммировано в операции «Программирование дополнительных видов оплаты».

Для ввода и учета суммы оплатой 1 необходимо перед завершением чека нажмите клавиши 1 и ПИ. Индицируется сообщение “⊓” и сумма по чеку. Введите сумму, оплачиваемую оплатой 1 (если сумма по чеку совпадает с оплачиваемой, то ее вводить не обязательно) и нажмите клавишу И.

Если при оплате 1 введена сумма меньшая, чем необходимо по чеку, недостающая сумма учитывается как оплата наличными.

ОПЛАТА 2

Наименование оплаты 2 в ККМ определено как ОПЛАТА2. Оно может быть перепрограммировано в операции «Программирование дополнительных видов оплаты».

Для ввода и учета суммы оплатой 2 необходимо перед завершением чека нажмите клавиши 2 и ПИ. Индицируется сообщение “⊓” и сумма по чеку. Введите сумму, оплачиваемую оплатой 2 (если сумма по чеку совпадает с оплачиваемой, то ее вводить не обязательно) и нажмите клавишу И.

Если при оплате 2 введена сумма меньшая, чем необходимо по чеку, недостающая сумма учитывается как оплата наличными.

| И Т О Г *30.00 КРЕДИТ *30.00 N0068 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 00000681 #014583 |  | И Т О Г *30.00 ОПЛАТА2 *20.00 НАЛИЧНЫМИ *10.00 N0069 Ф КАССИР4 10:34 ЭКЛЗ 0237256798 | – сумма по чеку – итоговая сумма по налогу – номер ЭКЛЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00000682 #014583 | – номер и значение КПК |

4.14 Подсчет суммы сдачи

Операция выполняется в режиме «Регистрации продаж». Для определения суммы сдачи пассажиру, необходимо после оказания последней услуги или подсчета промежуточного итога ввести сумму, полученную от пассажира, и нажать клавишу И. Индицируется сумма сдачи и буква «=.». Если запрограммирован обычный билет с печатью сдачи, то печатаются следующие данные:

| И Т О Г *10.00 | - сумма по билету |
| --- | --- |
| ОПЛАТА *50.00 | - сумма наличных |
| СДАЧА *40.00 | - сдача |
| N0003 Ф КАССИР4 22:17 |  |

Если при подсчете сдачи получится отрицательная сумма, индицируется сообщение «СО», после этого необходимо нажать клавишу С и продолжить работу на ККМ. Сумму по билету можно посмотреть, выполнив операцию «Промежуточный итог».

4.15 Возврат

Операция выполняется пользователем.

Клавишей ВЫБ выберете режим «Снятие показаний». При выполнении операции производится регистрация возврата билета, выплаты стоимости возвращаемого билета из кассы и пополнение соответствующего сменного и итогового денежных регистров.

Возвращаемая сумма не может быть более суммы, имеющейся в кассе на момент возврата, в противном случае выполнение операции блокируется, на индикатор выводится сообщение «СО».

Операция выполняется в режиме «Снятие показаний» следующим образом:

1) нажмите клавишу ДС ВЗ;

2) введите на цифровой клавиатуре возвращаемую сумму, отличную от 0;

3) нажмите секционную клавишу, происходит печать следующей информации:

| - - - - ВОЗВРАТ - - - - 1 *50.00 | - сумма возврата |
| --- | --- |
| N0029 КАССИР4 09:34 |  |
| ЭКЛЗ 0237256798 00000688 #014370 |  |

4.16 Выплата денег из кассы

Операция выполняется пользователем.

При выполнении операции производится регистрация выплаты денег из кассы, не связанной с операциями по услугам, и пополнение соответствующего сменного денежного регистра.

Выплачиваемая сумма не может быть более суммы, имеющейся в кассе на момент выплаты, в противном случае выполнение операции блокируется, на индикатор выводится сообщение «СО».

Операция выполняется в режиме «Снятие показаний» следующим образом:

1) введите на цифровой клавиатуре выплачиваемую сумму;

2) нажмите клавишу  «-», происходит печать следующей информации:

| ВЫПЛАТА *100.00Х | - выплаченная сумма (сумма расхода) |
| --- | --- |

4.17 Отключение/включение звукового сигнала

Операция осуществляется по клавише ПИ в режиме «Сервисный» - перебором.

4.18 Калькулятор

В режиме «Сервисный». Калькулятор позволяет выполнять операции сложения (клавиша +), вычитания (клавиша -) и умножения (клавиша Х). Для получения результата используется клавиша И, для ввода чисел – цифровые клавиши и клавиша .  .

Порядок проведения арифметических операций:

1) введите первое число и нажмите клавишу действия (+, - или Х);

3) введите второе число и нажмите клавишу действия (+, - или Х) или клавишу И для получения результата операции. После нажатия клавиши И результат обнуляется.

Ошибка при вводе числа устраняется нажатием клавиши С, при этом сбрасывается последнее введенное число. Для сброса результата необходимо повторно нажать клавишу С.

5 Отчеты

5.1 Снятие показаний

Операция выполняется пользователем или представителем налоговых органов.

Операция проводится в режиме «Снятие показаний» и включает печать следующих отчетов:

- сменный отчет по секциям (видам услуг) Х1;

- итоговый отчет по секциям (видам услуг) Х2;

- отчет по кодам товаров (услуг) Х3;

- отчет почасовой Х4;

- отчет по кассирам (операторам) Х5;

- отчет по кодам товаров (услуг) с обнулением Z3;

- удаление базы товаров (услуг) и учетных данных по ним;

- отчет почасовой с обнулением Z4;

- отчет по кассирам (операторам) с обнулением Z5.

Во всех отчетах печатаются только не нулевые суммы, кроме НАЛИЧНЫЕ, ВЫРУЧКА и НЕОБНУЛЯЕМЫЙ ИТОГ.

5.1.1 Сменный отчет по секциям (видам услуг) Х1

Печать сменного отчета осуществляется в режиме «Снятие показаний» после последовательного нажатия клавиш: цифровой 1 и функциональной ПИ.

| СМЕННЫЙ ОТЧЕТ |  |
| --- | --- |
| ------- 0004 ------- | - номер отчета |
| 1 ........145.46х | - секция (вид услуг), сумма за смену |
| 2 ........259.78х |  |
| 3 .........65.18х |  |
| 4 ..........1.00х |  |
| НАЛОГ1 20.00% НДС ..........1.00х | - сменная сумма налога 1 |
| НАЦЕНКА ..........5.00х | - сменная сумма наценки |
| СКИДКА ..........1.00х | - сменная сумма скидки |
| ВЫРУЧКА ........470.42х | - сменная выручка |
| ВНЕСЕНО ........120.51х | - сменная сумма прихода (внесение) |
| ВОЗВРАТ .........50.00х | - сменная сумма возврата |
| ВЫПЛАТА ........100.00х | - сменная сумма расхода (выплата) |
| КАССА ........440.93х | - касса (деньги в ящике за смену) |

5.1.2 Итоговый отчет по секциям (видам услуг) Х2

Печать отчета осуществляется в режиме «Снятие показаний» после последовательного нажатия клавиш: цифровой 2 и функциональной ПИ.

| ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ |  |
| --- | --- |
| -------- 0001 -------- | -номер отчета |
| 1 ........145.46х |  |
| 2 ........259.78х | -итоговые суммы по секциям (видам услуг) |
| 3 .........65.18х |  |
| 4 ..........1.00х |  |
| НАЛОГ1 20.00% НДС | -итоговая сумма налога 1 |
| ..........1.00Х |  |
| НАЛОГ2 25.00% НДС | -итоговая сумма налога 2 |
| ..........1.00Х |  |
| НАЦЕНКА ..........5.00х | -итоговая сумма наценки |
| СКИДКА ..........2.50Х | -итоговая сумма скидки |
| ВОЗВРАТ ..........8.00Х | -итоговая сумма возврата |
| И Т О Г О ........445.42Х | -итоговая сумма |

5.1.3 Отчет по кодам товаров (услуг) Х3

Печать отчета осуществляется в режиме «Снятие показаний» после последовательного нажатия клавиш: цифровой  3 и  функциональной  ПИ.  Для выхода из операции нажать клавишу С.  При  появлении  на  индикаторе запроса «НАЧАЛ._ _ _ 0»  ввести  начальное значение кодов товаров (услуг), нажать клавишу И, при появлении запроса «ПОСЛ.6000» ввести конечное значение кодов товаров (услуг), нажать клавишу И. Если денежный регистр равен нулю, то данные по этому коду не печатаются.

| О Т Ч Е Т П О К О Д А М Т О В А Р О В |  |
| --- | --- |
| -------- 0001 -------- | - номер отчета |
| СОК | - название товара (услуги) |
| 0010КОД .....2.000# .........24.00Х | - количество и сумма товара (услуги) |
| А Б В Г Д Е Ж З | - название товара (услуги) |
| 0099КОД .....1.000# .........20.00Х | - количество и сумма товара (услуги) |

5.1.4 Отчет почасовой Х4

Распечатываются данные только за те интервалы времени, за которые осуществлялись продажи (оказывались услуги). Временной интервал составляет один час.

Печать отчета осуществляется в режиме «Снятие показаний» после последовательного нажатия клавиш: цифровой 4 и ПИ.

| ПОЧАСОВОЙ ОТЧЕТ |  |
| --- | --- |
| 15:00 – 16:00 1 *1.00X | интервал времени, количество сумма |
| 17:00 – 18:00 2 *5.00X | интервал времени, количество сумма |

5.1.5 Отчет по кассирам (операторам) Х5

Распечатываются данные только по тем кассирам (операторам), которые работали в этот период времени. В отчете печатаются данные:

- По каждому кассиру (оператору) учитывается количество чеков (билетов) и сумма продаж (услуг),

- Итоговое количество чеков (билетов),

- Общая сумма по всем кассирам (операторам).

Печать отчета осуществляется в режиме «Снятие показаний» после последовательного нажатия клавиш: цифровой 5 и ПИ.

| ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ |  |
| --- | --- |
| КАССИР1 126 | – номер кассира (оператора), количество чеков (билетов) |
| .........10.00X | – сумма продаж (услуг) |
| КАССИР4 12526 | – номер кассира (оператора), количество чеков (билетов) |
| .........110.00X | – сумма продаж (услуг) |
| ------------- |  |
| ИТОГО ЧЕКОВ 12652 ОБЩАЯ СУММА |  |
| 23156.93Х | – общая сумма продаж (услуг) |

5.1.6 Отчет по кодам товаров (услуг) с обнулением Z3

Печать отчета по кодам товаров (услуг) с обнулением осуществляется в режиме «Снятие показаний» после последовательного нажатия клавиш: цифровой 3 и функциональной АН, на индикаторе появится сообщение «Г.Ц ?» (гашение цен) или Г.tОВАР?. Для продолжения операции нажать клавишу И, иначе С. При появлении на индикаторе запроса «НАЧАЛ._ _ _ 0» ввести начальное значение кодов товаров (услуг), нажать  клавишу И, при появлении запроса «ПОСЛ.6000» ввести конечное значение кодов товаров (услуг), нажать клавишу И. Если денежный регистр равен нулю, то данные по этому коду не печатаются. После печати отчета обнуляются напечатанные учетные данные (количество и сумма).

| О Т Ч Е Т П О К О Д А М Т О В А Р О В |  |
| --- | --- |
| -------- 0001 -------- | - номер отчета |
| СОК | - название товара (услуги) |
| 0010КОД .....2.000# .........24.00Z | - количество и сумма товара (услуги) |
| А Б В Г Е Ж З | - название товара (услуги) |
| 0099КОД .....1.000# .........20.00Z | - количество и сумма товара (услуги) |

5.1.7 Удаление базы товаров (услуг) и учетных данных по ним

Для удаления всей запрограммированной базы товаров (услуг) необходимо в режиме «Снятие показаний» нажать клавиши 6, АН на экране появляется запрос «ГАС. БАЗУ ?» для подтверждения нажать клавишу И. Распечатывается строка: «БАЗА ТОВАРОВ УДАЛЕНА!!!»

5.1.8 Отчет почасовой с обнулением Z4

Выполняется только после операции «Закрытие смены».

Печатается почасовой отчёт, а затем данные по отчёту обнуляются.

Печать отчета осуществляется в режиме «Снятие показаний» после последовательного нажатия клавиш: цифровой 4 и АН, на индикаторе появится сообщение  «Г. ПОЧАС ?» (гашение данных о временных интервалах). Для продолжения операции нажать клавишу И, иначе С.

| ПОЧАСОВОЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ |  |
| --- | --- |
| 15:00 – 16:00 1 *1.00Z | интервал времени, количество сумма |
| 17:00 – 18:00 2 *5.00Z | интервал времени, количество сумма |

5.1.9 Отчет по кассирам (операторам) с обнулением Z5

Выполняется только после операции «Закрытие смены».

Распечатываются отчёт по кассирам (операторам), а затем данные по отчёту обнуляются.

Печать отчета осуществляется в режиме «Снятие показаний» после последовательного нажатия клавиш: цифровой 5 и АН, на индикаторе появится сообщение  «Г. ОПЕР.?» (гашение данных о кассирах (операторах)). Для продолжения операции нажать клавишу И, иначе С.

| ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ С ГАШЕНИЕМ |  |
| --- | --- |
| КАССИР1 126 | – номер кассира (оператора), количество чеков (билетов) |
| .........10.00Z |  |
| КАССИР4 12526 | – номер кассира (оператора), количество чеков (билетов) |
| .........110.00Z |  |
| ------------- |  |
| ИТОГО ЧЕКОВ 12652 ОБЩАЯ СУММА |  |
| 23156.93Z |  |

5.2 Закрытие смены

Операция выполняется пользователем или представителем налоговых органов.

При выполнении операции происходит регистрация закрытия смены в ЭКЛЗ (запись в ЭКЛЗ даты / времени закрытия смены; номера кассира (оператора)), запись сменной выручки в ФП, печать и последующее обнуление сменных денежных регистров ККМ, печать содержимого накапливающего (от последнего гашения) регистра «Касса», печать содержимого регистра негасимого итога (накапливаемая выручка от последней перерегистрации), печать итогов смены, зафиксированных в ЭКЛЗ.

В ведомости закрытия смены печатается только ненулевое содержимое денежных регистров. Строки с нулевым значением денежных сумм не печатаются. Исключение составляет регистр сменной выручки: его содержимое печатается всегда.

Для проведения операции необходимо: в режиме «Снятие показаний» нажать клавиши цифровую 1 и функциональную АН, при этом на индикатор выводится сообщение «Г.С ?» (гашение сменное). Для продолжения операции нажать клавишу И. Индицируется текущая дата в виде «dАДД.ММ.ГГ». Проверить дату. Для продолжения операции нажать клавишу И, если дата правильная. В противном случае нажать клавишу С и вызвать механика для проверки работы часов в режиме “Диагностика”. Вход в режим “Диагностика” осуществляется по включению машины при замыкании перемычкой контактов Х5:1 и Х5:2 блока управления.  Печатается ведомость «ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ» и операция заканчивается.

Примечания.

При возникновении ситуации, когда сумма сменной выручки и (или) сумма сменных возвратов в регистрах ККМ не совпадают с итогами смены, зафиксированными в ЭКЛЗ, ККМ восстанавливает значения своих сменных денежных регистров по информации ЭКЛЗ, но в ведомости закрытия смены печатается сообщение «ОЗУ НЕ РАВНО ЭКЛЗ!».

Следует помнить, что после активизации ЭКЛЗ работает 10 полных месяцев без печати сообщения о временном ресурсе, не считая месяца в котором ЭКЛЗ была активизирована, и еще 3 полных месяца ведомость закрытия смены будет начинаться предупреждением: «ВНИМАНИЕ! РЕСУРС ЭКЛЗ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ». 30-ого числа последнего 13-ого месяца работы ККМ, необходимо поменять ЭКЛЗ. Иначе в начале следующего месяца ККМ будет заблокирована с выдачей сообщения “СБ.ЛЗ 05”.

Если ФП близка к заполнению (осталось не более 30 свободных записей), после распечатки содержимого денежных регистров ККМ печатается сообщение: «В ФП ОСТАЛОСЬ СВОБ. ЗАПИСЕЙ N», где N=1(30. Количество свободных полей ФП для записи сменных отчетов определяется по индикации в режиме “Гашение” при выполнении п.6.4.

Если номер закрытия смены в ЭКЛЗ больше на единицу, чем в ФП, то по включению ККМ происходит считывание данных последней закрытой смены из ЭКЛЗ, запись в ФП и печать ведомости «Закрытие смены» сообщением:

«**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ** ФП ИЗ ЭКЛЗ **»

Для сохранения фискальных данных в случае отказа ЭКЛЗ смена может быть закрыта в ФП по информации ОЗУ. В этом случае операция закрытия смены выполняется механиком в режиме «Диагностика»: по клавишам # и АН (ЭКЛЗ отключена), на индикаторе появляется номер сбоя СБ.ЛЗ.NN (где NN– номер сбоя), нажать клавиши С, И, И и клавишу С до завершения чека. В ведомости закрытия смены печатается сообщение «** ДИАГНОСТИКА **» и содержимое денежных регистров ККМ; отчетные данные из ЭКЛЗ отсутствуют.

| ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ |  |
| --- | --- |
| ------- 0004 ------- | - номер отчета |
| 1 ........145.46Z | - секция (вид услуг), сумма за смену |
| 2 ........259.78Z |  |
| 3 .........65.18Z |  |
| 4 ..........1.00Z |  |
| НАЛОГ1 20.00% НДС ..........1.00Z | - сменная сумма налога 1 |
| НАЦЕКА ..........5.00Z |  |
| СКИДКА ..........1.00Z | - сменная сумма скидки |
| ВЫРУЧКА ........470.42Z | - сменная выручка |
| ВНЕСЕНО ........120.51Z | - сменная сумма прихода (внесение) |
| ВОЗВРАТ .........50.00Z | - сменная сумма возврата |
| ВЫПЛАТА ........100.00Z | - сменная сумма расхода (выплата) |
| КАССА ........440.93Z | - касса (деньги в ящике за смену) |
| И Т О Г О ........470.42Z | - сумма выручек (от гашения до гашения) |
| Н И 00000011470.42Z | - сумма по всем выручкам в ФП |
| N0030 Ф КАССИР4 09:46 | - номер документа, время |
| ОКА МК |  |
| ККМ 000000123 |  |
| ИНН 000023455678 |  |
| ЭКЛЗ 0237256798 |  |
| ЗАКР.СМЕНЫ 0013 |  |
| 06/01/07 09:46 |  |
| ОПЕРАТОР01 |  |
| ПРОДАЖА |  |
| *470.42 |  |
| ПОКУПКА |  |
| *0.00 |  |
| ВОЗВР. ПРОДАЖИ |  |
| *50.00 |  |
| ВОЗВР. ПОКУПКИ |  |
| *0.00 |  |
| 00000687 #041773 |  |

5.3 Гашение

Гашение осуществляется специалистом ЦТО с участием пользователя и представителя налоговых органов.

Операция предназначена для перепрограммирования каких-либо параметров ККМ или для гашения накопительных регистров при их переполнении (появляется сообщение об ошибке «ПЕР»).

Отчет печатается в режиме “Гашение”. Для ее выполнения необходимо последовательно нажать цифровую клавишу 2 и клавишу АН, после чего на индикаторе появляется запрос «Г.О?» (гашение общее). Для отмены операции нажать клавишу С, для продолжения - клавишу И. При этом печатается ведомость «Гашение». На ведомости печатаются только ненулевые суммы, кроме суммы “ИТОГО”. После печати происходит обнуление всех денежных регистров, а регистр количества снятия гашения увеличивается на единицу.

Операция может быть выполнена после операции «Закрытие смены».

| ГАШЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| -------- 0002 -------- | -номер ведомости «Гашение» |
| 1 ..........1.00Z | -итоговые ненулевые суммы по секциям (видам услуг) |
| 2 ..........1.00Z |  |
| 5 ..........1.00Z |  |
| 8 ..........1.00Z |  |
| НАЛОГ1 10.00% НДС ..........0.10Z | -итоговая сумма налога 1 |
| НАЛОГ2 15.00% НДС ..........0.20Z | -итоговая сумма налога 2 |
| НАЛОГ3 11.25% НСП ..........0.75Z НАЛОГ4 15.05% НСП ..........0.81Z | -итоговая сумма налога 3 -итоговая сумма налога 4 |
| НАЦЕНКА .........10.00Z |  |
| СКИДКА ..........1.25Z | -итоговая сумма скидки |
| ВОЗВРАТ ..........0.50Z | -итоговая сумма возврата |
| ИТОГО |  |
| .........13.81Z | -итоговая сумма |

5.4 Печать фискального отчета

Операция выполняется представителем налоговых органов.

При выполнении этой операции производится распечатка содержимого ФП за заданный промежуток времени или заданного интервала записей.

Печать фискального отчета возможна только в том случае, если ранее была проведена установка фискального режима работы ККМ, и после последней операции «Закрытие смены» денежные суммы не были изменены.

Выполнение операции производится в режиме «Гашение» следующим образом:

- Нажать клавишу И, на индикаторе появится сообщение «Н.С.    nnnn», где nnnn – номер последней закрытой смены в фискальной памяти. При нажатии на клавишу ПИ появится сообщение «ДА ДД.ММ.ГГ», где ДД.ММ.ГГ – дата последней закрытой смены в фискальной памяти. При повторном нажатии ПИ возвращаемся к сообщению «Н.С.     nnnn». Для отмены операции нажать клавишу С, для продолжения нажать клавишу И, после этого на индикаторе появится сообщение «ПАРОЛЬ». Ввести пароль доступа к ФП запрограммированный при последней установке фискального режима работы ККМ. Ввод пароля завершается нажатием клавиши И. При вводе пароля отображение вводимых данных происходит знаками «-». При трехкратном вводе неверного пароля работа ККМ блокируется до ввода верного пароля;

2) После успешного ввода пароля в крайнюю левую позицию индикатора выводится запрос «d1». Необходимо ввести начальную дату или номер начальной записи.

Дата начала периода, за который производится распечатка ФП, вводится в виде ДДММГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГ - год, аналогично вводу даты при проведении начала смены. Ввод завершается нажатием клавиши И.

Номер начальной записи (от 1 до 3200) вводится на цифровой клавиатуре. Ввод завершается нажатием клавиши И;

3) после ввода начальной даты или номера записи в крайнюю левую позицию индикатора выводится запрос «d2». Необходимо ввести конечную дату или номер конечной записи. При этом если на запрос «d1» была введена начальная дата, то на запрос «d2» следует вводить дату окончания периода, а если на запрос «d1» был введен номер начальной записи, то на запрос «d2» следует вводить номер конечной записи. При нарушении этого условия на индикатор выводится сообщение «СО», после чего необходимо ввести верный параметр.

Дата окончания периода, за который производится распечатка ФП, вводится в виде ДДММГГ, аналогично вводу даты при проведении начала смены. Ввод завершается нажатием клавиши И для печати полного отчета или ПИ для печати сокращенного отчета.

Номер конечной записи (от 1 до 3200) вводится на цифровой клавиатуре. Ввод завершается нажатием клавиши И для печати полного отчета или ПИ для печати сокращенного отчета.

Следует иметь в виду, что для получения корректного фискального отчета необходимо, чтобы дата окончания периода (d2) превышала дату начала периода (d1), а в случае ввода номеров записей - конечный номер должен превышать начальный. При нарушении этого условия на индикатор выводится сообщение «СО», после чего необходимо ввести корректную дату или номер записи.

После выполнения вышеуказанных действий происходит печать следующей информации:

- полный отчет за заданный период

| ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |
| --- | --- |
| ПО ДАТАМ СМЕН |  |
| ПОЛНЫЙ |  |
| ------- 0001 ------- | – номер отчета |
| 09/11/07 1Ф | – информация обо всех произведенных установках фискального режима |
| НОМЕР СМЕНЫ 0000 |  |
| РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 87654321 |  |
| ИНН 124532581478 |  |
| 09/11/07 1К |  |
| НОМЕР СМЕНЫ 0000 |  |
| ЭКЛЗ 0237256704 |  |
| ДАННЫЕ О ВЫРУЧКЕ |  |
| С 010107 ПО 301207 | – период отчета |
| 09/11/07 0001ф .........10.05 | – номер смены, дата, сумма записи в ФП |
| ОБЩАЯ СУММА |  |
| 00000000010.05ф | – общая сумма |

- сокращенный отчет за заданный период

| ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |
| --- | --- |
| ПО ДАТАМ СМЕН |  |
| СОКРАЩЕННЫЙ |  |
| ------- 0003 ------- | - номер отчета |
| 09/11/07 1Ф | - информация обо всех произведенных установках фискального режима |
| НОМЕР СМЕНЫ 0000 |  |
| РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 87654321 |  |
| ИНН 124532581478 |  |
| 09/11/07 1К |  |
| НОМЕР СМЕНЫ 0000 |  |
| ЭКЛЗ 0237256704 |  |
| ДАННЫЕ О ВЫРУЧКЕ |  |
| С 010107 ПО 301207 | - период отчета |
| ОБЩАЯ СУММА |  |
| 00000000010.05ф | - общая сумма |

- полный отчет за заданный интервал записей

| ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |
| --- | --- |
| ПО НОМЕРАМ СМЕН |  |
| ПОЛНЫЙ |  |
| ------- 0004 ------- | - номер отчета |
| 09/11/07 1Ф | - информация обо всех произведенных установках фискального режима |
| НОМЕР СМЕНЫ 0000 |  |
| РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 87654321 |  |
| ИНН 124532581478 |  |
| 09/11/07 1К |  |
| НОМЕР СМЕНЫ 0000 |  |
| ЭКЛЗ 0237256704 |  |
| ДАННЫЕ О ВЫРУЧКЕ |  |
| С 0001 ПО 0010 | - период отчета |
| 09/11/07 0001ф ..........1.05 | - номер, дата, сумма записи в ФП |
| ОБЩАЯ СУММА |  |
| 00000000001.05ф | - общая сумма |

- сокращенный отчет за заданный интервал записей

| ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |
| --- | --- |
| ПО НОМЕРАМ СМЕН |  |
| СОКРАЩЕННЫЙ |  |
| ------- 0005 ------- | - номер отчета |
| 09/11/07 1Ф | - информация обо всех произведенных установках фискального режима |
| НОМЕР СМЕНЫ 0000 |  |
| РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 87654321 |  |
| ИНН 124532581478 |  |
| 09/11/07 1К |  |
| НОМЕР СМЕНЫ 0000 |  |
| ЭКЛЗ 0237256704 |  |
| ДАННЫЕ О ВЫРУЧКЕ |  |
| С 0001 ПО 0010 | - период отчета |
| ОБЩАЯ СУММА |  |
| 00000000001.05ф | - общая сумма |

5.5 Индикация содержимого регистров

Операция выполняется пользователем или представителем налоговых органов.

Вывод на индикацию содержимого секционных регистров, регистра сменной выручки, регистра кассовой выручки, регистра количества гашений, программирующего кода, регистра внесенной суммы, регистра выплат осуществляется по нажатию соответствующих клавиш в режиме «Снятие показаний» (табл. 5).

| Таблица 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нажатая клавиша | Сообщение | Сумма |
| И ПИ - ДС В3, И, И + Секционные ДС В3, Секционные Х | О.С. С.С. ВП. В3. ВН. С*. С*. КККК.NNNN** | кассовая сменная выплаты возвраты за смену внесение итоговая сумма по основной секции итоговая сумма по дополнительной секции регистр количества гашений и программирующий код |

где *  - номер секционной клавиши;  ** - КККК - программирующий код;  NNNN - количество гашений.

Вывод на индикацию содержимого денежных регистров происходит при:

- разрядности не более восьми по нажатию клавиши согласно таблице 5;

- разрядности более восьми – по первому нажатию клавиши согласно таблице 5 выводятся старшие разряды суммы, по второму нажатию клавиши – младшие восемь разрядов. Выход из операции – по нажатию клавиши С.

6 Работа с ЭКЛЗ

При выполнении операций «Фискализация» и «Перерегистрация» проводится активизация ЭКЛЗ, в процессе которой в ЭКЛЗ записываются следующие реквизиты:

- текущие дата и время;

- заводской номер ККМ;

- регистрационный номер ККМ;

- ИНН;

- номер последней закрытой смены.

По завершении активизации ЭКЛЗ в ФП записываются следующие реквизиты активизации:

- регистрационный номер ЭКЛЗ;

- дата активизации;

- номер последней закрытой смены перед проведением активизации.

В процессе эксплуатации может быть проведено 20 активизаций ЭКЛЗ для одной фискальной памяти.

Примечание – Выполнение операций установки фискального режима «Фискализация» и «Перерегистрация» возможно только после проведения операции «Гашение».

6.1 Фискализация

Установка фискального режима работы машины («Фискализация») осуществляется только поставщиком или центром технического обслуживания  с участием представителей налоговых органов. Фискализация осуществляется в режиме «Гашение».

При работе машины в фискальном режиме происходит ежесменная запись выручки в фискальную память.

Внимание! Однажды произведенная установка машины в фискальный режим работы отменена быть не может.

При проведении фискализации машины вводятся и записываются в ФП следующие реквизиты:

- идентификационный номер налогоплательщика – ИНН (12 цифр);

- регистрационный номер машины (8 цифр);

- текущая дата (6 цифр);

- пароль доступа к ФП (6 цифр).

В процессе эксплуатации может быть проведено четыре перерегистрации машины с изменением параметров фискализации (регистрационного номера машины, ИНН, пароля доступа к ФП).

Операция «Фискализация» переводит ККМ из нефискального в фискальный режим работы.

Перед выполнением операции убедитесь, что:

- в ККМ установлена неактивизированная ЭКЛЗ;

- заводской номер ККМ установлен (отличен от 0).

Выполнение операции

1) Нажмите клавишу +. Индицируется запрос «УВЕРЕН?».

2) Для отмены операции нажмите клавишу С.

Для продолжения операции нажмите клавишу И. Индицируется запрос «ПАРОЛЬ».

3) Введите первичный пароль доступа к (ФП) — 11111 (пять единиц). Необходимо ввести все 5 цифр. Вводимые цифры отображаются знаками «–».

4) Нажмите клавишу И.

При вводе неверного пароля выполнение операции может быть прекращено нажатием клавиши С, либо предпринята попытка повторного ввода пароля. Если в третий раз также введен неверный пароль, работа ККМ блокируется. Выход из режима ввода пароля невозможен до ввода верного пароля.

При вводе верного пароля индицируется запрос «1».

5) Введите регистрационный номер ККМ (от 1 до 8 цифр).

6) Нажмите клавишу И. Индицируется запрос «2».

7) после ввода регистрационного номера в крайнюю левую позицию индикатора выводится запрос «2». Ввести номер налогоплательщика (до 12 цифр, ввод обязателен). Ввод завершается нажатием клавиши И;

8) после ввода кода налогоплательщика в крайнюю левую позицию индикатора выводится запрос «3». Ввести новый пароль доступа к ФП (6 цифр, ввод обязателен). Ввод завершается нажатием клавиши И;

9) Нажмите клавишу И. Индицируется текущая дата в виде «dАДД.ММ.ГГ».

Внимательно проверьте правильность установки даты во избежание записи в ФП ошибочной даты.

10) Введите (если требуется) с цифровой клавиатуры дату в виде ДДММГГ, где ДД – число, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры текущего года.

11) Нажмите клавишу И.

12) Печатается справка о введенных реквизитах.

ПРОВЕРЬ ВВОД!

15/12/07 1Ф

НОМЕР СМЕНЫ 0000

РЕГИСТРАЦ НОМЕР 00000001

ИНН 000200000003

13) Нажмите клавишу И для продолжения операции, клавишу С – для повторного ввода реквизитов.

Если введенная дата отличается от текущей даты, установленной в часах/календаре машины, более чем на один день, или происходит смена месяца, запрашивается подтверждение введенной даты. Вновь введенная дата индицируется в виде: « ?  ДД.ММ.ГГ». Для подтверждения правильности даты нажмите клавишу И, в противном случае нажмите клавишу С и повторите операцию сначала.

После этого производится запись введенных реквизитов в ФП; выполняется активизация ЭКЛЗ с последующей записью в ФП регистрационного номера ЭКЛЗ, даты активизации и номера последней закрытой смены. Затем распечатываются введенные реквизиты фискализации (кроме пароля) и отчет итогов активизации ЭКЛЗ, содержащий следующую информацию:

- наименование модели ККМ;

- заводской номер ККМ;

- ИНН;

- регистрационный номер ЭКЛЗ;

- наименование отчета;

- дату и время активизации;

- номер последней закрытой смены перед проведением активизации;

- регистрационный номер ККМ;

- номер КПК и значение КПК.

Примечание - Нажатие клавиши С во время ввода какого-либо реквизита приводит к отмене выполнения установки фискального режима.

6.2 Перерегистрация

Операция осуществляется специалистом ЦТО с участием представителей налоговых органов.

Операция «Перерегистрация» проводится при необходимости изменения реквизитов фискализации машины (регистрационного номера, ИНН, пароля доступа к ФП).

Операция «Перерегистрация» проводится аналогично операции «Фискализация», за исключением того, что при выполнении действия 3) вместо первичного пароля доступа к фискальной памяти (11111) следует ввести пароль, установленный во время выполнения предыдущей установки фискального режима (6 цифр, ввод обязателен). Количество перерегистраций – 4.

| ФИСКАЛИЗАЦИЯ |  | ФИСКАЛИЗАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| 15/12/07 1Ф |  | 15/12/07 3Ф |
| НОМЕР СМЕНЫ 0000 | Реквизиты | НОМЕР СМЕНЫ 0000 |
| РЕГИСТРАЦ НОМЕР 00000001 | фискализации | РЕГИСТРАЦ НОМЕР 00000001 |
| ИНН 000200000003 | ККМ | ИНН 000200000003 |
| N0002 Ф 10:20 |  | N0003 Ф 10:20 |
| АКТИВИЗАЦИЯ 1К |  | АКТИВИЗАЦИЯ 3К |
| ОКА МК |  | ОКА МК |
| ККМ 00000123 |  | ККМ 00000123 |
| ИНН 000200000003 |  | ИНН 000200000003 |
| ЭКЛЗ 0237256798 | Реквизиты | ЭКЛЗ 0237256798 |
| ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ | активизации | ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ |
| 15/12/07 10:20 | ЭКЛЗ | 15/12/07 10:20 |
| ЗАКР.СМЕНЫ 0000 |  | ЗАКР.СМЕНЫ 0000 |
| РЕГ 000000000001 |  | РЕГ 000000000001 |
| 00084468 #051876 | — Строка КПК — | 00084468 #051876 |

6.3 Активизация новой ЭКЛЗ в составе ККМ

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием представителей налоговых органов.

Активизация ЭКЛЗ — процедура, определяющая начало функционирования ЭКЛЗ в составе ККМ. Операция проводится только на фискализированной машине, иначе выдается сообщение «СО не F !», нажмите клавишу С и проведите операцию фискализация.

Операция активизации выполняется в обязательном порядке после проведения замены ЭКЛЗ — отключения от ККМ ЭКЛЗ, завершившей функционирование в ее составе, и подключения неактивизированной ЭКЛЗ. Замена ЭКЛЗ может быть произведена по следующим причинам:

- при заполнении ЭКЛЗ;

- при истечении установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;

– при неисправности ЭКЛЗ;

– после замены неисправного блока ФП.

Примечание – Если замена ЭКЛЗ произведена в связи с перерегистрацией ККМ, то активизация ЭКЛЗ выполняется автоматически при проведении операции «Перерегистрация».

Выполнение операции (режим «Гашение»)

1) Нажмите клавишу #. Индицируется запрос «А -?» (активизация -?).

2) Для отмены операции нажмите клавишу С.

Для продолжения операции нажмите клавишу И. Индицируется текущая дата в виде «dАДД.ММ.ГГ».

Внимательно проверьте правильность установки даты во избежание записи в ФП ошибочной даты активизации ЭКЛЗ.

3) При необходимости введите с цифровой клавиатуры требуемую дату в виде ДДММГГ, где ДД – число, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры текущего года.

4) Нажмите клавишу И.

Если введенная дата отличается от текущей даты, установленной в часах/календаре машины, более чем на один день, или происходит смена месяца, запрашивается подтверждение введенной даты. Вновь введенная дата индицируется в виде: « ?  ДД.ММ.ГГ». Для подтверждения правильности даты нажмите клавишу И, в противном случае нажмите клавишу С и повторите операцию сначала.

Выполняется активизация ЭКЛЗ с последующей записью в ФП регистрационного номера ЭКЛЗ, даты активизации и номера последней закрытой смены. Распечатывается отчет итогов активизации.

Примечание – Активизация ЭКЛЗ проводится только после закрытия смены.

Всего может быть проведено не более 20 активизаций, иначе выдается сообщение «СО  А=20 !», нажмите клавишу С.

| N0305 Ф 12:42 |  |
| --- | --- |
| АКТИВИЗАЦИЯ 3К | - номер активизации |
| ОКА МК | - наименование модели ККМ; |
| ККМ 00000123 | - заводской номер ККМ |
| ИНН 000200000003 | - ИНН |
| ЭКЛЗ 0237256798 | - регистрационный номер ЭКЛЗ |
| ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ | - наименование отчета |
| 14/12/07 12:42 | - дата и время активизации |
| ЗАКР.СМЕНЫ 0005 | - номер последней закрытой смены |
| РЕГ 000000000001 | - регистрационный номер ККМ |
| 00084428 #047033 | - номер КПК и значение КПК |

6.4 Печать отчетов по закрытиям смен из ЭКЛЗ

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием представителей налоговых органов.

При выполнении данной операции производится распечатка отчетной информации, содержащейся в ЭКЛЗ.

Операция позволяет получить следующие виды отчетов из ЭКЛЗ:

- полный и краткий отчеты по закрытиям смен в заданном диапазоне дат;

- полный и краткий отчеты по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен.

Полные отчеты содержат всю информацию по запросу, включая суммарные итоги. Краткие отчеты содержат только суммарные итоги по запросу.

Выполнение операции осуществляется в режиме «Гашение»:

1) Нажмите последовательно клавиши 1, #. Индицируется запрос «d1».

2) Введите начальную дату (или начальный номер смены) для получения отчета соответствующего вида.

Дата вводится с цифровой клавиатуры в виде ДДММГГ, где ДД - текущее число (две цифры), ММ - номер текущего месяца (две цифры), ГГ - две последние цифры текущего года. (6 цифр, незначащий нуль можно не вводить).

Номер смены вводится с цифровой клавиатуры в виде целого числа (от 1 до 3200). Необходимо ввести от 1 до 4 цифр.

3) Нажмите клавишу И. Индицируется запрос «d2».

4) Введите конечную дату (или конечный номер смены) отчетного периода в том же виде, что и при выполнении действия 2).

8) Нажмите клавишу ПИ для получения краткого отчета по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (или номеров смен).

Либо: нажмите клавишу И для получения полного отчета по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (или номеров смен).

Если запрошенных данных нет в ЭКЛЗ, на индикатор выдается сообщение: «СБ.ЛЗ 08», нажать клавишу С.

При необходимости печать отчета может быть прервана нажатием клавиши С. В этом случае печать отчета прерывается, документ завершается сообщением «ПЕЧАТЬ ПРЕКРАЩЕНА».

| N0057 Ф 10:33 |  | N0058 Ф 10:34 |
| --- | --- | --- |
| ОКА МК |  | ОКА МК |
| ККМ 00000123 |  | ККМ 00000123 |
| ИНН 000200000003 |  | ИНН 000200000003 |
| ЭКЛЗ 0237256798 |  | ЭКЛЗ 0237256798 |
| ОТЧЕТ КРАТКИЙ |  | ОТЧЕТ КРАТКИЙ |
| ДАТЫ: 14/12/07– |  | СМЕНЫ: 0001–0010 |
| 15/12/07 |  | ИТОГО ПО СМЕНАМ |
| ИТОГО ПО СМЕНАМ |  | ПРОДАЖА |
| ПРОДАЖА |  | *523.26 |
| *523.26 |  | ПОКУПКА |
| ПОКУПКА |  | *0.00 |
| *0.00 |  | ВОЗВР. ПРОДАЖИ |
| ВОЗВР. ПРОДАЖИ |  | *0.00 |
| *0.00 |  | ВОЗВР. ПОКУПКИ |
| ВОЗВР. ПОКУПКИ |  | *0.00 |
| *0.00 |  |  |
| N0059 Ф 10:40 |  | N0060 Ф 10:40 |
| ОКА МК |  | ОКА МК |
| ККМ 00000123 |  | ККМ 00000123 |
| ИНН 000200000003 |  | ИНН 000200000003 |
| ЭКЛЗ 0237256798 |  | ЭКЛЗ 0237256798 |
| ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ |  | ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ |
| ДАТЫ: 14/12/07– |  | СМЕНЫ: 0001–0010 |
| 15/12/07 |  | ЗАКР.СМЕНЫ 0006 |
| ЗАКР.СМЕНЫ 0006 |  | 14/12/07 21:06 |
| 14/12/07 21:06 |  | ОПЕРАТОР01 |
| ОПЕРАТОР01 |  | ПРОДАЖА |
| ПРОДАЖА |  | *523.26 |
| *523.26 |  | ПОКУПКА |
| ПОКУПКА |  | *0.00 |
| *0.00 |  | ВОЗВР. ПРОДАЖИ |
| ВОЗВР. ПРОДАЖИ |  | *0.00 |
| *0.00 |  | ВОЗВР. ПОКУПКИ |
| ВОЗВР. ПОКУПКИ |  | *0.00 |
| *0.00 |  | ИТОГО ПО СМЕНАМ |
| ИТОГО ПО СМЕНАМ |  | ПРОДАЖА |
| ПРОДАЖА |  | *523.26 |
| *523.26 |  | ПОКУПКА |
| ПОКУПКА |  | *0.00 |
| *0.00 |  | ВОЗВР. ПРОДАЖИ |
| ВОЗВР. ПРОДАЖИ |  | *0.00 |
| *0.00 |  | ВОЗВР. ПОКУПКИ |
| ВОЗВР. ПОКУПКИ |  | *0.00 |
| *0.00 |  |  |

6.5 Печать отчетов из ЭКЛЗ

Операция выполняется пользователем или представителем налоговых органов.

Операция предназначена для получения отчетной информации, содержащейся в ЭКЛЗ. Операция позволяет получить следующие виды отчетов из ЭКЛЗ в режиме «Снятие показаний»:

- итоги активизации;

- документ по номеру КПК;

- итоги смены по номеру смены;

- контрольная лента по номеру смены.

В начале каждого отчетного документа, содержащего информацию из ЭКЛЗ (кроме итогов смены), печатается сообщение «ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ».

6.5.1 Итоги активизации

При выполнении операции распечатываются реквизиты активизации ЭКЛЗ, функционирующей в данный момент в составе ККМ.

1) Нажмите клавишу #. Индицируется запрос «О.А. - ?» (отчет активизации -?).

2) Для отмены операции нажмите клавишу С.

Для продолжения операции нажмите клавишу И. Распечатывается отчет итогов активизации.

6.5.2 Документ по номеру КПК

Операция позволяет распечатать документ, зарегистрированный в ЭКЛЗ под указанным номером КПК.

1) Нажмите последовательно клавиши 1, #. Индицируется запрос «Н.Ч.-?» (номер чека -?).

2) Введите с цифровой клавиатуры номер КПК (от 1 до 8 цифр; ведущие нули можно не вводить).

3) Нажмите клавишу И. Распечатывается документ с указанным номером КПК.

6.5.3 Итоги смены по номеру смены

При выполнении операции распечатываются итоги указанной смены, зафиксированные в ЭКЛЗ. Для корректного выполнения операции не имеет значения, закрыта смена с указанным номером или нет.

1) Нажмите последовательно клавиши 3, #. Индицируется запрос «Н.С.?» (номер смены -?) и номер последней закрытой смены.

2) Введите с цифровой клавиатуры требуемый номер смены (от 1 до 4 цифр).

При вводе нулевого значения номера смены будет распечатан отчет по номеру последней закрытой смены.

3) Нажмите клавишу И. Распечатывается отчет итогов смены.

| N0522 Ф КАССИР4 15:29 |  | N0523 Ф КАССИР4 15:31 |
| --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ |  | ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ |
| АКТИВИЗАЦИЯ 11К |  | ОКА МК |
| ОКА МК |  | ККМ 00000123 |
| ККМ 00000123 |  | ИНН 000200000003 |
| ИНН 000200000003 |  | ЭКЛЗ 0237256798 |
| ЭКЛЗ 0237256798 |  | ДОК-Т 00084423 |
| ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ |  | ПРОДАЖА 14/12/07 |
| 14/12/07 20:13 |  | 21:03 ОПЕРАТОР01 |
| ЗАКР.СМЕНЫ 0005 |  | ОТД007 1.000 |
| РЕГ 000000000001 |  | *10.00 |
| 00084410 #049368 |  | ОТД008 1.000 |
|  |  | *15.00 |
|  |  | НАЦН *1.67 |
|  |  | ИТОГ *26.67 |
|  |  | 00084423 #052612 |
| N0528 Ф КАССИР4 16:19 |  | N0532 Ф КАССИР4 18:24 |
| ОКА МК |  | ОКА МК |
| ККМ 00000123 |  | ККМ 00000123 |
| ИНН 000200000003 |  | ИНН 000200000003 |
| ЭКЛЗ 0237256798 |  | ЭКЛЗ 0237256798 |
| ЗАКР.СМЕНЫ 0039 |  | ИТОГИ СМЕНЫ 0002 |
| 14/12/07 21:13 |  | ПРОДАЖА |
| ОПЕРАТОР01 |  | *625.54 |
| ПРОДАЖА |  | ПОКУПКА |
| *10.00 |  | *0.00 |
| ПОКУПКА |  | ВОЗВР. ПРОДАЖИ |
| *0.00 |  | *0.00 |
| ВОЗВР. ПРОДАЖИ |  | ВОЗВР. ПОКУПКИ |
| *0.00 |  | *0.00 |
| ВОЗВР. ПОКУПКИ |  |  |
| *0.00 |  |  |
| 00084427 #057369 |  | (смена не закрыта) |
| (смена закрыта) |  |  |

6.5.4 Контрольная лента по номеру смены

Операция позволяет получить информацию по всем операциям, зарегистрированным в ЭКЛЗ в течение указанной смены. Смена, по номеру которой будет распечатываться контрольная лента, должна быть закрыта.

1) Нажмите последовательно клавиши 2, #. Индицируется запрос «НС.?» (номер смены -?) и номер последней закрытой смены.

2) Введите с цифровой клавиатуры требуемый номер смены (от 1 до 4 цифр).

При вводе нулевого значения номера смены будет распечатан отчет по номеру последней закрытой смены.

3) Нажмите клавишу И. Распечатывается контрольная лента указанной смены.

При необходимости печать контрольной ленты может быть прервана нажатием клавиши С. В этом случае печать отчета прерывается, документ завершается сообщением «ПЕЧАТЬ ПРЕКРАЩЕНА».

N0413 Ф 14:33

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ

ОКА МК

ККМ 00000123

ИНН 000200000003

ЭКЛЗ 0237256798

КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА

СМЕНА 0003

ПРОДАЖА 17/09/07

08:32 ОПЕРАТОР01

ОТД001 1.000

*24.50

ИТОГ *24.50

00084484 #012009

ПРОДАЖА 17/09/07

08:32 ОПЕРАТОР01

ОТД003 0.030

*0.45

ИТОГ *0.45

00084485 #056366

ПРОДАЖА 17/09/07

08:33 ОПЕРАТОР01

ОТД001 1.000

*34.80

ОТД003 1.000

*56.90

ИТОГ *91.70

00084486 #028854

ЗАКР.СМЕНЫ 0003

17/09/07 18:34

ОПЕРАТОР01

ПРОДАЖА

*116.65

ПОКУПКА

*0.00

ВОЗВР. ПРОДАЖИ

*0.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ

*0.00

00084487 #064328

6.6 Закрытие архива ЭКЛЗ

Операция выполняется специалистом ЦТО с участием пользователя и представителя налоговых органов.

Закрытие архива — процедура, завершающая функционирование ЭКЛЗ в составе ККМ. Операция закрытия архива выполняется в обязательном порядке перед отключением ЭКЛЗ от ККМ. Операция может быть выполнена только после проведения закрытия смены.

ВНИМАНИЕ! После успешного выполнения операции закрытия архива запись информации в ЭКЛЗ невозможна.

Выполнение операции:

1) Вскройте ККМ, отвернув 2 винта (при этом разрушаются марки-пломбы).

2) Включите ККМ.

3) Клавишей ВЫБ войдите в режим «Гашение»

4) Установите перемычку режима “Диагностика” (замкните контакты Х5:1 и Х5:2 блока управления).

5) Нажмите клавишу АН. Индицируется запрос “УВЕРЕН”, введите любые три цифры и нажмите клавишу И. Индицируется запрос «З. АР. – ?»  (закрыть архив?).

6) Для отмены операции нажмите клавишу С.

7) Для подтверждения нажмите клавишу И, распечатывается документ о проведении закрытия архива, содержащий номер активизации ЭКЛЗ в составе ККМ, регистрационный номер ЭКЛЗ, а также сообщение о результате выполнения операции.

| ЗАКРЫТИЕ АРХИВА |  |
| --- | --- |
| N АКТИВИЗАЦИИ 3К | - номер активизации |
| ЭКЛЗ 0237256798 | - регистрационный номер ЭКЛЗ |
| * АРХИВ ЗАКРЫТ * |  |
| N0457 Ф 16:03 |  |

8) Снимите перемычку режима “Диагностика”.

Примечания

1. При попытке проведения операции без перемычки “Диагностика” печатается сообщение: ВНИМАНИЕ! ВСТАВЬТЕ ПЕРЕМЫЧКУ «ДИАГНОСТИКА».

2. В случае невозможности закрытия смены по причине выхода из строя ФП, операция закрытия архива ЭКЛЗ может быть выполнена без закрытия смены в ККМ. В этом случае на документе закрытия архива печатается сообщение «* ФП НЕИСПРАВНА *».

Информация о закрытии архива запоминается в ЭКЛЗ и может быть распечатана при запросе контрольной ленты.

Внимание! Запрос отчета о закрытии архива в ЭКЛЗ распечатывается следующим образом: Нажмите клавиши 2, #, NN (NN – номер смены следующей за последней закрытой)

6.7 Отображение версии ПО и отчет о состоянии ЭКЛЗ

Операция выполняется специалистом ЦТО или представителем налоговых органов.

В режиме “Сервисный” по клавише АН, при этом на индикатор выводится месяц и год установленной в ККМ версии программного обеспечения. Для отмены операции нажать клавишу С, для продолжения нажать клавишу #.

Или в режиме “Диагностика”. Нажмите клавиши # и 1.

Распечатывается документ о состоянии, подключенной к ККМ ЭКЛЗ. Документ содержит регистрационный номер ЭКЛЗ, версию ЭКЛЗ, флаги состояния, результат активизации, состояние архива, время, дату и номер последнего документа в ЭКЛЗ, номер текущей смены.

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

ЭКЛЗ 0839722098

VER/2REV 408

ФЛАГИ СОСТОЯНИЯ:

asdwfitt

* АКТИВИЗИРОВАНА

* АРХИВ ОТКРЫТ

ТЕКУЩИЙ ДОКУМЕНТ:

ДАТА 30/12/07

ВРЕМЯ 12:04

НОМЕР КПК 00001029

ТЕКУШАЯ СМЕНА 0013

N0019 Ф 12:37

где  asdwfitt – флаги состояния (могут принимать значение 0 или 1):

a = 1 – неисправимая ошибка

s = 1 – открыта смена

d = 1 – открыт документ

w= 1 – запрошен отчет из ЭКЛЗ

f  = 1 – выполнена активизация

i  = 1 – открыт архив

tt – тип открытого документа: 00 – продажа

10 – возврат продажи

7 Сообщения об ошибках и сбоях

7.1 Сообщения об ошибках и сбоях выдаются в крайней левой позиции индикатора:

СО	 – ошибка кассира (оператора),

ПЗУ	 – сбой ПЗУ,

ОЗУ	 – сбой ОЗУ,

ОЗУ………	 – сбой ОЗУ при включении машины,

о.	 – сбой ОЗУ, испорчена информация в контрольной ячейке ОЗУ,

НБ	 – нет бумаги,

АБР	 – авария аккумулятора,

ПЕР	 – переполнение накопительного регистра,

СО Г.С.	 – закрыть смену,

СО ДЕНЬ	 – дата = 0

СБОЙ ЧАС	 – сбой микросхемы часов

СО ДЛ.Ч	 – слишком длинный чек

СО Н.	 – невозможность вычисления налога,

СО А! (или СО НЕ А!) – ошибка оператора при выполнении операций с ЭКЛЗ,

НЕ РАВНО	 – номер смены в ЭКЛЗ не равен номеру смены в ФП

СО  А=20 !	 – проведено 20 активизаций

СО не F !		 – ККМ нефискализированная

Сообщение «СО» выдается в том случае, когда кассир (оператор) ввел неверную информацию или нарушил последовательность нажатия клавиш. В этом случае необходимо нажать клавишу С (сброс) и ввести правильную информацию (повторить ввод).

При появлении сообщений «ПЗУ», «ОЗУ», «ОЗУ………» или «о.» - обратиться к электромеханику.

При появлении сообщения «АБР» проверить работу аккумулятора – при необходимости заменить аккумулятор.

Сообщение «НБ» устраняется при заправке нового рулона бумаги и нажатии на клавишу С.

Сообщение «ПЕР» выдается при переполнении одного или нескольких накопительных регистров (т.е. в одном или нескольких накопительных регистрах содержится число, большее 99999999999.99). В этом случае необходимо произвести гашение.

Сообщение «СО Г.С.» выдается, если со времени оформления первого ненулевого чека прошло более 24 часов. Необходимо нажать клавишу С и выполнить операцию «Закрытие смены».

При появлении сообщений «СО ДЕНЬ» нажмите клавишу С и введите текущую дату.

При появлении сообщения «СБОЙ ЧАС» нажмите клавишу С. Если сообщение о сбое не пропадает - необходимо обратиться к электромеханику.

Сообщение «СО ДЛ.Ч» выдается, если количество строк, печатаемых в пределах чека превышает 50. Необходимо нажать клавишу С и И.

При появлении сообщения «СО Н.» нажмите клавишу С, на введенную продажу налог не начисляется. Необходимо отменить чек, нажав клавишу АН и ввести меньшую сумму или нажать И для завершения чека без начисления налога.

Сообщение «СО А!» индицируется при попытке проведения операций активизации ЭКЛЗ либо перерегистрации ККМ в случае, если установлена активизированная ЭКЛЗ.

Сообщение «СО НЕ А!» индицируется:

1) при попытке проведения всех операций режимов «Снятие показаний» и «Регистрация продаж» в случае, если установлена неактивизированная ЭКЛЗ;

2) при попытке регистрации продажи в случае, если была проведена операция закрытия архива ЭКЛЗ.

Сообщение «НЕ РАВНО» индицируется при возникновении ситуации, когда номер закрываемой смены в ЭКЛЗ не равен номеру в ФП. Необходимо выключить и снова включить ККМ. По включении питания ККМ предоставляется возможность устранения возникшего рассогласования номеров смен (см. п. 1.2).

Сообщение «СО  А=20 !» выдается если было проведено 20 активизаций ЭКЛЗ. Нажмите клавишу С.

Сообщение «СО не F !» выдается при проведении операции «Активизация ЭКЛЗ», если ККМ не была зафискализирована. Нажмите клавишу С и проведите операцию фискализация.

7.2 Сообщения об ошибках, связанных с работой устройства фискальной памяти.

FE01 - ошибка чтения ежедневной информации из фискальной памяти,

FE02 - ошибка чтения области фискализаций ФП,

FE03 - ошибка чтения контрольных адресов ФП,

FE04 - ошибка чтения области активизаций ЭКЛЗ

FE05 - ошибка записи в фискальную память,

FE06 - нет места в фискальной памяти для записи ежедневной информации,

FE09 - ошибка чтения номера ККМ,

FE10 - несовпадение подсчитанной контрольной суммы фискальной памяти с  хранимой,

FE90 - подмена фискальной памяти,

FE22 - фискальная память не отвечает

При появлении любого из перечисленных сообщений необходимо нажать клавишу С.

Если многократно появляется одно из сообщений об ошибках «FE01», «FE02», «FE03», «FE09», «FE10», «FE22», «FE90», то работа ККМ блокируется и разрешается печать ведомости показаний. Если появляется сообщение «FE06», то работа ККМ блокируется и разрешается печать ведомости показаний и печать фискального отчета. Если при проведении закрытия смены в фискальном режиме появляется сообщение об ошибке «FE05», то работа ККМ разрешается только в режиме «Снятие показаний».

Сообщения об ошибках, связанных с работой ЭКЛЗ:

СБ.ЛЗ 01 – некорректный формат или параметр команды.

СБ.ЛЗ 02 – некорректное состояние ЭКЛЗ (например, при попытке активизации уже активизированной ЭКЛЗ).

СБ.ЛЗ 03 – авария ЭКЛЗ. ЭКЛЗ неисправна и подлежит замене.

СБ.ЛЗ 04 – авария криптографического сопроцессора в составе ЭКЛЗ. ЭКЛЗ неисправна и подлежит замене.

СБ.ЛЗ 05 – исчерпан лимит времени функционирования ЭКЛЗ. Дальнейшая работа в режиме «Регистрация продаж» невозможна. После проведения операций закрытия смены и закрытия архива ЭКЛЗ подлежит замене.

СБ.ЛЗ 06 – ЭКЛЗ переполнена. Дальнейшая работа в режиме «Регистрация продаж» невозможна. После проведения операций закрытия смены и закрытия архива ЭКЛЗ подлежит замене.

СБ.ЛЗ 07 – неверные дата или время. Проверьте правильность хода часов ККМ.

СБ.ЛЗ 08 – нет запрашиваемых данных. Проверьте правильность вводимых реквизитов.

СБ.ЛЗ 09 – переполнение (отрицательный итог документа, слишком много отделов для клиента, слишком большие суммы или слишком большое количество товара). Нажмите клавишу С, при этом произойдет отмена чека. Введите меньшие значения.

СБ.ЛЗ 10 – отсутствие ЭКЛЗ. В фискализированной ККМ блокируется выполнение всех функций до установки неактивизированной ЭКЛЗ либо ЭКЛЗ, активизированной последней в составе данной ККМ.

СБ.ЛЗ 11 – подмена ЭКЛЗ (установка в ККМ ЭКЛЗ, отличной от активизированной последней в составе данной ККМ). В фискализированной ККМ блокируется выполнение всех функций до установки неактивизированной ЭКЛЗ либо ЭКЛЗ, активизированной последней в составе данной ККМ.

СБ.ЛЗ 14 – текущая дата превысила максимально допустимое значение. ЭКЛЗ исправна. Для выхода из блокировки необходимо узнать дату и время последнего документа в ЭКЛЗ. Затем в режиме «П» по клавишам 3, И ввести дату:

- для открытой смены - не превышающую 5 суток и выполнить операцию «Закрытие смены»;

- для закрытой смены - не превышающую 3 месяцев и выполнить операции «Начало смены» и «Закрытие смены».

СБ.ЛЗ 15 – сумма по чеку не совпала с суммой по чеку в ЭКЛЗ.

Сообщения, выводимые на печать

При первом включении ККМ после режима «Диагностика» на чековой ленте печатается строка «– – – СТАРТ – – –».

После обнуления ОЗУ печатается «ОЗУ ОБНУЛЕНО»

Если при выключении ККМ произошел сбой программы, связанный с аварией сетевого питания, то после включения на чековой ленте печатается сообщение «СБОЙ АСП» и ККМ включается в режим «Сервисный».

При обнаружении сбоя ЭКЛЗ во время оформления платежного документа (чека) печатается сообщение вида:

* Сбой ЭКЛЗ — NN

* Отмена чека *

где NN – номер сбоя ЭКЛЗ.

Денежные суммы, зарегистрированные в данном документе аннулируются в регистрах ККМ и в ЭКЛЗ.

При возникновении сбоя ЭКЛЗ, не позволяющего выполнить операцию отмены зарегистрированных сумм в ЭКЛЗ, в дополнение к указанным сообщениям печатается строка:

* ЭКЛЗ: нет отмены

В этом случае зарегистрированные денежные суммы аннулируются в регистрах ККМ, но остаются в ЭКЛЗ. После устранения сбоя ЭКЛЗ по включении питания ККМ автоматически выполняется завершение операции отмены чека в ЭКЛЗ.

При обнаружении сбоя ЭКЛЗ во время закрытия смены печатается сообщение вида:

ОЗУ  НЕ РАВНО  ЭКЛЗ – сумма выручки в ОЗУ не совпадает с суммой выручки в ЭКЛЗ.

Следует помнить, что после активизации ЭКЛЗ работает 10 полных месяцев без печати сообщения о временном ресурсе, не считая месяца в котором ЭКЛЗ была активизирована, и еще 3 полных месяца ведомость закрытия смены будет начинаться предупреждением: «ВНИМАНИЕ! РЕСУРС ЭКЛЗ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ». 30-ого числа последнего 13-ого месяца работы ККМ, необходимо поменять ЭКЛЗ. Иначе в начале следующего месяца ККМ будет заблокирована с выдачей сообщения “СБ.ЛЗ 05”.

В случае невозможности закрытия смены по причине выхода из строя ФП, операция закрытия архива ЭКЛЗ может быть выполнена без закрытия смены в ККМ. В этом случае на документе закрытия архива печатается сообщение:

* ФП НЕИСПРАВНА *.

Если номер закрытия смены в ЭКЛЗ больше на единицу, чем в ФП, то по включению ККМ происходит считывание данных последней закрытой смены из ЭКЛЗ, запись в ФП и печать ведомости «Закрытие смены» сообщением:

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ** ФП ИЗ ЭКЛЗ **

Если ФП близка к заполнению (осталось не более 30 свободных записей), после распечатки содержимого денежных регистров ККМ печатается сообщение:

«В ФП ОСТАЛОСЬ СВОБ. ЗАПИСЕЙ N», где N=1(30.

При вводе неверного пароля доступа к ФП выполнение операции может быть прекращено нажатием клавиши С, либо предпринята попытка повторного ввода пароля. Если во второй раз также введен неверный пароль, работа ККМ блокируется. Выход из режима ввода пароля невозможен до ввода верного пароля.

Для сохранения фискальных данных в случае отказа ЭКЛЗ смена может быть закрыта в ФП по информации ОЗУ. В этом случае операция закрытия смены выполняется механиком в режиме «Диагностика». В ведомости закрытия смены печатается сообщение «** ДИАГНОСТИКА **» и содержимое денежных регистров ККМ; отчетные данные из ЭКЛЗ отсутствуют.

Для сохранения фискальных данных в случае отказа ЭКЛЗ смена может быть закрыта в ФП по информации ОЗУ. В этом случае операция закрытия смены выполняется механиком в режиме «Диагностика»: по клавишам # и АН (ЭКЛЗ отключена), на индикаторе появляется номер сбоя СБ.ЛЗ.NN (где NN– номер сбоя), нажать клавиши С и И. В ведомости закрытия смены печатается сообщение «** ДИАГНОСТИКА **» и содержимое денежных регистров ККМ; отчетные данные из ЭКЛЗ отсутствуют.

Сообщения, записываемые в ЭКЛЗ

– – – СТАРТ – – –   –  в течение смены был переход в режим “Диагностика”.

– ПЕРЕЗАПУСК –   – в течение смены была проведена операция перезапуск ККМ по клавишам Х и С.

ОЗУ ОБНУЛЕНО – в режиме “Диагностика” проведена операция обнуления ОЗУ.

СБОЙ АСП – при выключении ККМ произошел сбой программы.

7.3 При неустранимом зависании машины произвести следующие действия:

- Выключить машину;

- Удерживая нажатыми цифровые клавиши С, АН, включить машину. При этом ККМ включается в режим «Регистрация продаж», происходит отмена чека и печатается завершение чека.

– ПЕРЕЗАПУСК –

N0011 Ф 10:20

7.4 При пропадании питания от аккумулятора после восстановления его на ленте печатается сообщение:

АВРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ОЗУ ИЗ FLASH

N0019 Ф 12:25

Происходит восстановление денежных и операционных регистров за исключением регистров отчета по кассирам и отчета почасового.

При этом устанавливается режим энергосбережения, равный 10, восстанавливается дата и время последнего документа, хранимого в ЭКЛЗ, и обнуляется “флаг” открытия смены.

Для установки “флага” открытия смены (необходимого для проведения операции “Закрытие смены”) нужно провести операцию “Начало смены” или пробить в любую секцию нулевую сумму.

#### Приложение А

(рекомендуемое)

Предлагаемый порядок работы кассира (оператора)

Начало рабочего дня

- Включить ККМ – на индикаторе высветится “Р        0.00”

| Выбрать клавишей | ВЫБ | режим “Снятие показаний” – на индикаторе “П 0.00” |
| --- | --- | --- |
| Начало смены: нажать последовательно клавиши | 1 | и | И | при этом на |

| индикатор выводится сообщение “– – НС – –”. Для продолжения нажать | И. | На |
| --- | --- | --- |
| индикатор выводится “ЧЧ–ММ–СС” – при необходимости ввести текущее время и |
| нажать | И. | На индикатор выводится “dAДД.ММ.ГГ” – ввести новую дату и нажать | И. |

Работа

| Выбрать клавишей | ВЫБ | режим “Регистрация продаж” – на индикаторе “Р 0.00” |
| --- | --- | --- |

- Оформление чеков

- Простая продажа:

| ЦЕНА |  | №секции |  | ПИ |  | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Продажа(и) с подсчетом сдачи:

| ЦЕНА |  | №секции |  | ПИ |  | Сумма, полученная от покупателя |  | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Продажа нескольких штучных товаров:

| Количество |  | . |  | Х |  | ЦЕНА |  | №секции |  | ПИ |  | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Не спешите нажимать клавишу

Пока чек не закончен, есть возможность достаточно просто исправить ошибку.

- Исправление ошибок

- Аннулирование незавершенных чеков: пока чек незавершен в любой

| момент начатый чек можно отменить по клавише | АН |
| --- | --- |

- Возврат товара:

| Выбрать клавишей | ВЫБ | режим “Снятие показаний” – на индикаторе “П 0.00” |
| --- | --- | --- |

| ДС ВЗ |  | ЦЕНА |  | № секции |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Пример – ввести покупку со стоимостью 15 рублей и количеством 2 в секцию №2 и покупку со стоимостью 8 рублей в секцию №3.

|  |  |  |  | 2 |  | . |  | 2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Х |  | У 2. |
| 1 |  | 5 |  | 00 |  | С2 |  | 2 30.00 |
|  |  | 8 |  | 00 |  | С3 |  | 3 8.00 |
|  |  |  |  |  |  | ПИ |  | ( 38.00 |
| 5 |  | 0 |  | 00 |  | И |  | с 12.00 |
| СПАСИБО |
| ИНН 000200000003 М00000123 19/06/07 |
| 2.Х *15.00@ |
| 2 *30.00 |
| 3 *8.00 |
| ИТОГ *38.00 |
| ОПЛАТА *50.00 |
| СДАЧА *12.00 |
| N0006 Ф КАССИР1 09-27 |
| ЭКЛЗ 0237256798 |
| 00000681 #014583 |

Завершение рабочего дня

- Снять отчет Х – для просмотра выручки:

| Выбрать клавишей | ВЫБ | режим “Снятие показаний” – на индикаторе “П 0.00” |
| --- | --- | --- |

| Нажать | 1 |  | ПИ |
| --- | --- | --- | --- |

- Снять  отчет Z (операция «Закрытие смены»)

| 1. Последовательно нажать клавиши | 1 |  | АН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. На индикаторе«Г.С?» | И | , индицируется текущая дата |
| 3. Проверить дату. Если дата неверная, нажать | С | и вызвать механика для |
| проверки работы часов в режиме “Диагностика”. |
| 4. Если дата верная, нажать | И |  |
| 5. Распечатывается Z – отчет. |

- Снять итоговый отчет (нарастающая сумма):

| Нажать | 2 |  | ПИ |
| --- | --- | --- | --- |

На полученном отчете поставить дату и подписи кассира и администратора.

При необходимости распечатать  контрольную ленту  и оформить ее начало и конец. Заполнить журнал кассира-операциониста.

Помните: все отчеты Z должны быть сохранены!

Действия кассира при появлении сбоев

СО – нажать клавишу С;

НБ – заправить бумагу и нажать клавишу С;

АБР – подключить адаптер для зарядки аккумулятора, нажать клавишу С и продолжить работу;

ПЕР – произвести общее гашение в режиме Г;

СО Г.С. – нажать клавишу С и выполнить операцию “Закрытие смены”;

СБОЙ ЧАСОВ – нажать клавишу С и проверить время и дату, и при необходимости установить текущие значения;

FExx (хх – номер ошибки) – неисправность фискальной памяти – нажать клавишу С, попытаться распечатать сменный и итоговый отчеты;

Примечание: Если по включению ККМ возникает сообщение FE10, несколько раз подряд включить/выключить ККМ и если сообщение пропадет можно продолжать работу.

ПЗУ, ОЗУ, АСП – выключить машину и обратиться к электромеханику;

Если после ваших действий сообщение об ошибке будет повторяться, то необходимо вызвать электромеханика.

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (стр.) в докум. | № документа | Входящий № сопроводи-тельного документа | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

И